招 标 文 件

采购编号：BGPC-A20007

项目名称：北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会

场馆金属家具采购项目

北京市政府采购中心

二○二○年八月

目    录

第一部分 投标邀请	2

第二部分 投标人须知前附表	4

第三部分 投标人须知	10

第四部分 采购需求	22

第五部分 评标标准和评标方法	33

第六部分 采购合同	37

第七部分 投标文件格式	58

投标邀请

北京市政府采购中心(以下简称采购中心)受北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会的委托，对下述货物和服务进行国内公开招标。现邀请符合本招标文件规定条件的合格投标人前来投标。

- 项目基本信息

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购编号 | BGPC-A20007 |  |
|  | 项目名称 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会场馆 金属家具采购项目 |  |
|  | 采购人名称 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会 |  |
|  | 采购方式 | 公开招标 |  |
|  | 预算金额 | 人民币14,610,931.00元（预估） |  |
|  | 招标内容 | 包数：1 |  |
|  |  | 具体采购需求：详见招标文件第四部分 |  |

- 合格投标人的条件：详见招标文件第三部分

- 招标文件获取方式和下载期限

- 获取方式：供应商自招标公告发布之日起，在规定的下载时间内持自身的CA数字认证证书（或原北京一证通数字证书）登录北京市政府采购中心网站（bgpc.beijing.gov.cn）免费下载本项目招标文件。

- 下载期限：2020年8月7日-2020年8月14日。

- 查询下载状态：供应商可登录北京市政府采购中心网站（bgpc.beijing.gov.cn）点击本项目招标公告，在左侧信息公告栏目中查询本项目招标文件下载状态。

- 本项目采购评标使用电子评标系统。供应商通过“电子投标制作软件”制作并填写相关报价数据，投标时按规定要求提交，电子报价文件仅用于辅助评审。

注：“电子投标制作软件”下载地址http://bgpc.beijing.gov.cn/news/tid/39，内含电子报价文件制作使用说明。

- 询标答疑

时间：2020年8月16日  上午9:30-11:00（北京时间）。

地点：北京市石景山区石景山路68号北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会会议楼二层第一会议室

联系人：马老师

联系方式：010-66681736

内容：采购人针对招标文件技术部分进行答疑。

要求：因疫情防控需要，仅允许1名供应商代表参加询标答疑会，并提交疫情防控承诺书，疫情防控承诺书根据招标文件提供格式填写；参会时，供应商代表须打印并随身携带本投标邀请及本人身份证原件。

- 投标、开标时间及地点

接受投标时间：2020年9月1日  上午9:00-10:00（北京时间）。

投标截止及开标时间：2020年9月1日  上午10:00（北京时间）。

投标及开标地点：北京市丰台区玉林里45号腾飞大厦北京市政府采购中心二层第一开标厅（201室）。

①逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

②投标时须投标人的法定代表人或其授权的投标人代表提交投标文件并出席开标仪式，请携带相关授权文件及有效身份证明。

要求：因疫情防控需要，仅允许1名供应商代表参加开标，并提交疫情防控承诺书，疫情防控承诺书根据招标文件提供格式填写。

- 联系信息

集中采购机构联系信息

集中采购机构名称：北京市政府采购中心

地址：北京市丰台区玉林里45号腾飞大厦

邮政编码：100069

联系人：韩老师

电话：010-83916771

传真：010-83916674

网址：http://bgpc.beijing.gov.cn

采购人联系信息

采购人名称：北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会

联系人：李老师

电话：010-66681723

地址：北京市石景山区石景山路68号

投标人须知前附表

招标文件中所有带*条款均为实质性响应条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标时应提交或出示的材料 | 提交投标文件： 资格证明文件 正本 1份、副本 6份 技术文件 正本 1份、副本 6份 | 资格证明文件正、副本分别密封 技术文件正、副本分别密封。 未提交投标文件正本的，其投标将被拒绝或作无效投标处理。 |
|  |  | 提交投标一览表 1份 | 除投标文件中须提供外，单独密封1份原件，且内容须与投标文件正本中一致。未提交单独密封的投标一览表，其投标将被拒绝或作无效投标处理。 |
|  |  | 提交装载电子报价文件的U盘 1个 | U盘单独密封： 注： ①U盘中相关电子文件仅用于辅助评审和后期信息录入，数据收集后U盘退还投标人。 ②因投标人未提交或未制作上述电子文件、电子文件制作错误或系统问题等导致电子文件无法现场收集的，以及出现收集的电子数据与单独提交的纸质投标一览表中报价不一致的，均以开标时唱读的投标人单独提交的纸质投标一览表中报价为准并在采购中心招标系统中进行价格记录。 |
|  |  | 出示投标人法定代表人或其授权的投标人代表的有效身份证明证件 | 身份证或驾驶证或护照等证件原件或复印件。 |
|  |  | 出示法定代表人声明或法定代表人授权书 | ①法定代表人提交投标文件时，须单独出示法定代表人声明原件或复印件,或营业执照（事业单位法人证书等）复印件。 ②非法定代表人提交投标文件时，须单独出示法定代表人授权书原件或复印件。 未出示的，其投标将被拒绝。 |
|  | 投标人应提交的 资格证明文件 | 资格证明文件应答索引表 | 根据招标文件提供格式填写。 |
|  |  | *营业执照或事业单位法人证书等 | 复印件。 |
|  |  | *法定代表人声明或法定代表人授权书 | 原件，参考招标文件提供格式提供。 ①法定代表人提交投标文件时，须提供法定代表人声明。 ②非法定代表人提交投标文件时，须提供法定代表人授权书。 |
|  |  | *投标人的资信证明：会计师事务所出具的2019年度财务审计报告或银行出具的有效资信证明或政府采购投标担保函 | 投标人须提供下列三者材料之一： ①会计师事务所出具的2019年度财务审计报告； ②银行出具的有效资信证明； ③政府采购投标担保函。 具体要求如下： 审计报告： 投标人提供本单位2019年度经会计师事务所审计并出具的财务审计报告复印件（含审计报告正文、资产负债表、利润表及现金流量表）。 如投标人因其单位性质或所属行业等原因，提供的财务审计报告中不包含资产负债表、利润表及现金流量表任意一项的，请投标人在所提供的财务审计报告后单独附页说明原因。 资信证明： 如投标人没有或无法提供符合上述要求的2019年度财务审计报告，可提供银行出具的资信证明。 说明： ①银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的投标人可提交验资证明）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； ②银行开具的资信证明或验资证明中明确规定复印无效的，须提交原件；如无明确规定复印无效的，可以提供复印件，采购人保留审核原件的权利； ③银行资信证明中应能说明投标人与银行之间业务往来正常、企业信誉良好等相关内容； 资信证明中仅说明该投标人的开户情况、存款情况等，该资信证明无效。 投标担保函： 如投标人没有或无法提供符合上述要求的2019年度财务审计报告及银行出具的资信证明的，可联系招标文件附件1中的相关担保机构，根据格式出具政府采购投标担保函。 |
|  |  | *依法缴纳税收记录 | 投标人提供依法缴纳税收的凭据复印件。 说明： ①如投标人提供的纳税凭据显示为按月缴纳税收的，应提供参加本次政府采购项目开标日前半年内任意月份的纳税凭据复印件。 ②如投标人提供的纳税凭据显示为按年缴纳税收的，应须提供参加本次政府采购活动本年度或上年度的纳税凭据复印件。 ③依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供证明其依法免税或无须缴纳税收的相应证明文件。 ④投标人提供的纳税凭据复印件显示的款项为直接缴纳至税务部门的，应提供完税证明或涉税信息查询结果告知书等相关税务部门出具的凭据；投标人提供的纳税凭据复印件显示的款项为通过银行等机构代缴纳至税务部门的，应提供银行等机构出具的凭据。 ⑤投标人提供的纳税证明材料仅显示为纳税信息的申报表等，该证明材料无效。 |
|  |  | *依法缴纳社会保障资金记录 | 投标人提供依法缴纳社会保障资金的凭据复印件。 说明： ①如投标人提供的缴纳社会保障资金凭据显示为按月缴纳的，应提供参加本次政府采购项目开标日前半年内任意月份的缴纳社会保障资金的凭据复印件。 ②如投标人提供的缴纳社会保障资金凭据显示为按年缴纳的，应提供参加本次政府采购活动本年度或上年度的缴纳社会保障资金的凭据复印件。 ③依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 ④投标人提供的缴纳社会保障资金的凭据复印件显示的款项为直接缴纳至社保部门的，应提供社保部门出具的凭据；投标人提供的缴纳社会保障资金的凭据复印件显示的款项为通过银行等机构代缴纳至社保部门的，应提供银行等机构出具的凭据。 ⑤投标人提供的缴纳社会保障资金的证明材料仅显示为缴纳社保信息的申报表等，该证明材料无效。 |
|  |  | *参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 原件，根据招标文件提供格式填写。 |
|  |  | 信用记录情况 | 本条为资格性审查事项之一，无须投标人在投标文件中提供。 采购人根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在评审现场通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询及审查投标人的相关信用记录，并将查询的结果网页截屏与评审资料一并保存。 如投标人在采购人评审时查询到的信用记录结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标作无效投标处理。 |
|  | 投标人应提交的 技术文件 | 技术文件应答索引表 | 根据招标文件提供格式填写。 |
|  |  | *投标函 | 原件，根据招标文件提供格式填写。 |
|  |  | 中小微企业政策文件 | 原件，根据招标文件提供格式填写。 说明： ①根据财政部 、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的小型、微型企业标准的，根据招标文件格式提供《中小企业声明函》。 ②根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 ③根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。投标人属于残疾人福利性单位的，根据招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。 注意事项： ①本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②请投标人根据上述相关文件通知要求认真理解并核对是否属于小型、微型企业或监狱、残疾人福利性单位，并如实提供对应声明或证明文件。如提供的声明或证明文件与事实不符的，评审不予认可，情节严重的将根据政府采购相关法律法规追究法律责任。 ③不符合上述适用情形的投标人无须提供上述声明函件。 |
|  |  | *投标一览表 | 原件，根据招标文件提供格式填写。 |
|  |  | *投标分项报价表 | 原件，根据招标文件提供格式填写。 |
|  |  | 货物说明及技术偏离表 | 原件，根据招标文件提供格式填写。 |
|  |  | 优先采购环境标志产品情况 | 参考招标文件提供格式填写。 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号） 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 具体优先采购方法详见本招标文件第五部分 评标标准和评标方法。 |
|  |  | 落实可持续性要求证明材料及承诺 | 投标人自行编制。 |
|  |  | 设备情况、成品及原辅材料检测报告等证明材料 | 投标人自行编制。 |
|  |  | 产品设计及技术方案 | 投标人自行编制。 |
|  |  | 管理体系及证明材料 | 投标人自行编制。 |
|  |  | 项目服务保障方案 | 投标人自行编制。 |
|  |  | 项目服务团队配备情况 | 投标人自行编制。 |
|  |  | 案例 | 投标人自行编制。 |
|  |  | 其它响应文件 | 投标人根据招标文件中要求提供的其他相关文件自行编制。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |  |
|  | 是否允许进口产品投标 | 否 | 依据北京市财政局关于采购进口产品的有关规定，采购人采购进口产品须履行相关程序，本项采购未履行相关程序，故投标人所投货物仅限产自中国境内的产品。 |
|  | 是否接受可选择或可调整的投标方案和报价 | 否 |  |
|  | 是否允许转包 | 否 |  |
|  | 是否允许分包 | 否 |  |
|  | 是否允许联合体投标 | 否 |  |
|  | 投标文件有效期 | 180个日历日（从开标日起计算） |  |

投标人须知

## 总则

定义：

  - “采购人”名称详见招标文件第一部分。

  - “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的供应商。

  - “投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件并参加投标的供应商。

  - 招标文件中所述的公告发布的指定媒体指中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）。

  - 本项目需要落实的政府采购政策详见招标文件对应条款。

  - 采购中心对本招标文件的各项条款具有解释权。

合格投标人的条件

  - 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应及实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人应遵守中华人民共和国有关的国家法律、法规和条例。

  - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和本招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 具有投标人须知前附表第二条规定的其他相关资质条件。

  - 投标人须按照招标公告及招标文件要求，自招标公告发布之日起，在规定的下载时间内持投标人自身的CA数字认证证书（或原北京一证通数字证书）登录北京市政府采购中心网站（bgpc.beijing.gov.cn）下载本项目招标文件，否则投标无效。

  - 单位负责人为同一人或者投标存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。

  - 投标人不得被列入相关部门规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 通过资格预审方式确定合格投标人的项目，资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，应当以书面形式通知采购中心和采购人。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

  - 采购中心提供招标文件免费下载，且不收取中标服务费。

## 招标文件

招标文件

  - 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 采购需求；

第五部分 评标标准和评标方法；

第六部分 采购合同；

第七部分 投标文件格式。

投标前招标文件的澄清和修改

  - 任何已按规定程序下载招标文件的潜在投标人，均可向采购人要求对招标文件进行澄清或修改。

  - 采购人或者采购中心可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在采购中心网站及本项目招标公告发布的指定媒体上以公告的形式通知下载招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 投标文件

投标范围、投标文件的语言和计量单位

  - 投标人可以对招标文件的其中一包或几包或全部包进行投标，但投标报价须包含一包中采购清单所列的全部内容，不得将一包中的内容拆开投标，拆开投标的，作无效投标处理。

  - 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。如有必要，评审时可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件盖章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

投标文件的组成及相关内容要求

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。招标文件中所有带*条款均为实质性响应条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，作无效投标处理。

  - 投标文件由资格证明文件和技术文件组成。

资格证明文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人应按投标人须知前附表第二至三条规定提交资格证明文件、技术文件和需要投标人自行编写的其他文件（具体填写要求详见招标文件第七部分 投标文件格式）。上述的相关文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 投标文件的装订。

为便于评审及规范统一，建议投标文件规格为A4幅面。投标文件根据招标文件第二部分 投标人须知前附表及第七部分 投标文件格式规定的顺序和格式，统一编目编码后装订，装订形式建议为胶装。投标文件按照环保节约原则，具备条件的文档建议可双面打印。

  - 投标文件的封面内容。

资格证明文件和技术文件的封面上应写明：①资格证明文件（技术文件）正本（或副本）、②采购编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤投标人名称。

  - 凡本招标文件中提及的原件均应装订在正本中，副本可为正本的复印件。若副本和正本不符，以正本为准。

  - 对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件等与其具有同等效力。

  - 投标文件中所提供的资料均应真实有效，无效的文件视为未提供。

  - 投标人须注意：在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，均应以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。

投标报价

- 所有投标报价无特殊要求的均以人民币元为计算单位。

- 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 投标人须按照本招标文件第四部分采购需求中采购清单列明的项目进行报价，不得增项或减项，不得修改各项目对应的采购数量，否则作无效投标处理。

- 本项目所涉及的运输、安装、测试、调试、验收、培训、备品服务、工具、保险、售后服务、税款、质检、行政许可及相关证书等事项未在采购清单中单独列项的，上述全部费用均应包含在采购清单已列明的各项投标报价中，不得单独列项报价，否则按本条第三款处理。

- 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 最低报价不能作为中标的保证。

投标文件的有效期

  - 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第十条。有效期短于该规定期限的投标作无效投标处理。

  - 采购中心可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，征询投标人是否同意延长投标文件的有效期，投标人同意延长的须作出书面声明。在延长的投标有效期内，投标人将不会被要求和允许修正其投标。

投标文件的签署及盖章规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 投标人须根据招标文件要求签字或加盖投标人公章。

  - 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字或名章。不符合本条规定的投标作无效投标处理。

## 投标材料的提交

投标文件、投标一览表的密封及标记

  - 投标文件正本、副本、投标一览表等应分别装袋密封：

- 资格证明文件正本密封袋：内装纸质资格证明文件正本。封口处加盖投标人公章。封皮上写明：①资格证明文件正本、②采购编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤投标人名称、⑥开标时启封。

- 资格证明文件副本密封袋：内装纸质资格证明文件副本。封口处加盖投标人公章。封皮上写明：①资格证明文件副本、②采购编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤投标人名称、⑥开标时启封。

- 技术文件正本密封袋：内装纸质技术文件正本。封口处加盖投标人公章。封皮上写明：①技术文件正本、②采购编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤投标人名称、⑥开标时启封。

- 技术文件副本密封袋：内装纸质技术文件副本。封口处加盖投标人公章。封皮上写明：①技术文件副本、②采购编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤投标人名称、⑥开标时启封。

- 投标一览表密封袋：内装纸质投标一览表1份，封口处加盖投标人公章。封皮上写明：①投标一览表、②采购编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤投标人名称、⑥开标时启封。

单独密封的投标一览表须为原件，应加盖投标人公章，内容须与技术文件正本中的投标一览表完全一致。

  - 如果投标人未对投标文件密封、盖章的，采购中心将予以拒绝。

电子报价文件U盘的密封及标记

- 电子报价文件U盘密封袋：内装载有电子报价文件的U盘1个。封口处加盖投标人公章。封皮上写明：①电子报价文件、②采购编号、③项目名称、④投标人名称。

- U盘中相关电子文件仅用于辅助评审和后期信息录入，数据收集后U盘退还投标人。

- 因投标人未提交或未制作上述电子文件、电子文件制作错误或系统问题等导致电子文件无法现场收集的，以及出现收集的电子数据与单独提交的纸质投标一览表中报价不一致的，均以开标时唱读的投标人单独提交的纸质投标一览表中报价为准并在采购中心招标系统中进行价格记录。

投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，采购中心将予以拒绝。

投标文件的补充、修改、撤回和撤销

  - 在投标截止时间前，投标人可对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。投标文件如有补充、修改，须由法定代表人或其授权的投标人代表在补充或修改处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

  - 在投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行撤回。投标人撤回投标的要求应由法定代表人或其授权的投标人代表签字确认。

  - 在投标截止时间后，投标人不得对投标文件进行修改，且不得在投标有效期内撤销其投标文件。

## 开标

开标

  - 采购中心按招标公告和投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织开标。开标时邀请所有投标人授权代表和有关方面代表参加。参加开标的投标人授权代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人授权代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购中心当众宣读单独密封的投标一览表及投标人在投标截止时间前提交的书面补充、修改等说明材料的全部内容。若宣读的内容与密封提交的材料内容不一致的，投标人应在开标现场说明。

  - 开标时，未提供单独密封的投标一览表或单独密封提供的投标一览表中存在未加盖投标人公章、未注明投标报价、复印件等情况，作无效投标处理。

  - 采购中心将做开标记录并在开标后要求法定代表人或其授权的投标人代表签字确认。

## 评标步骤和要求

选取评审专家及组建评标委员会

  - 采购人根据有关法律法规、本招标文件的规定及项目特点选取评审专家并组建评标委员会。

评审

  - 资格性审查和符合性审查。

- 资格性审查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 符合性审查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，从技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部商务、技术等实质性要求作出响应。

  - 采购人及评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未对招标文件中规定所有带*部分的条款作出实质性响应的，包括其中未按规定签字、盖章的；

- 属于招标文件中规定的作无效投标处理情形的；

- 投标文件未按招标文件的规定密封导致其投标文件有可能被泄露或者提前开启的；

- 投标报价超出采购预算或任一投标分项报价超过该项预算控制单价的；

- 投标报价未按照招标文件规定的格式报价导致无法履行合同的；

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）单独密封提交的投标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标时单独密封提交的投标一览表内容为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照本招标文件18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身。

投标文件的澄清

  - 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并作为投标文件内容的一部分，由其法定代表人或其授权代表签字。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权将该投标作无效投标处理。

对投标文件的详细评审

  - 评标委员会对通过资格性和符合性审查的投标文件进行评价和比较。评审应按照招标文件的要求进行。具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第五部分 评标标准和评标方法。

推荐中标候选人及确定中标人

  - 评标委员会根据评标标准进行综合打分并按总分排序（精确到小数点后两位），按照得分由高到低的情况，按顺序推荐中标候选人并出具评审报告。

  - 投标人评分汇总得分相同的，按投标报价由低向高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术性能、样品总分顺序排列。总得分、投标报价且技术性能、样品总分得分均相同的，以可持续性得分由高到低顺序排列（可持续性评分项用●标示）。

  - 采购人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

评标过程要求

  - 在评标期间，投标人企图影响采购中心或评标委员会公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 所有投标人均存在超出预算控制单价情形或超出采购总预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

## 中标、未中标通知

中标通知

  - 中标人确定后,采购中心将在采购中心网站及发布本次招标公告的指定媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。根据政府采购法实施条例的要求，中标公告中须公示主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等（本项目公示内容为中标人投标文件中投标分项报价表扫描件）。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

未中标通知

  - 中标公告发布后，未中标供应商可通过采购中心网站主页“投标结果查询”功能查询本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审汇总得分及排序等相关信息。

## 签订合同

签订合同

  - 中标人应在政府采购相关法律法规规定的时间内与采购人签订中标合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容均为签订采购合同的依据。

  - 因质疑投诉、不可抗力或中标人不能履约等情形，采购人保留按相关政府采购法律法规及评标委员会评审的推荐顺序与其他合格的候选供应商签订合同的权利。

## 质疑

质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

  - 供应商对采购文件中涉及的采购需求、评审标准、合同等由采购人提出的内容及采购结束后采购结果提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与采购中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购人义务事项的，由采购人受理并负责答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与采购中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购中心义务事项的，由采购中心受理并负责答复。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

  - 供应商提出质疑的须按招标文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件和法定代表人授权委托书原件（如非法定代表人提交质疑函时提供），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

  - 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

  - 不符合上述27.2-27.9条规定的质疑函不予受理。

  - 供应商如果捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

质疑函格式：

政府采购项目质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

手机：

传真：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的采购编号：

包号：

采购文件获取日期：

质疑事项分类：

□采购文件

□采购过程

□中标、成交结果

□采购执行程序

□上述四项之外的其他事项

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

法定代表人签字（签章）：

授权代表签字：

公章：

提交日期：

采购需求

一、项目背景

北京2022年冬奥会和冬残奥会（以下简称：北京冬奥会）是我国重要历史节点的重大标志性活动，是展现国家形象、促进国家发展、振奋民族精神的重要契机。为满足赛事运行需要，现对北京冬奥会场馆内所需家具物资进行采购。

（一）项目特点

1、北京冬奥会共设北京、延庆、张家口三个赛区，涉及各类场馆共44个（以最终规划数量为准），其中竞赛场馆12个、训练场馆3个、其他非竞赛场馆（含冬奥村）29个。冬奥场馆类型多样，场馆内功能区域复杂，涵盖体育竞赛、新闻媒体、贵宾接待、办公管理等重要功能区域。

2、冬奥项目所需产品具有品类多、数量大、生产周期短、不容延期的特点，但因需求随场馆建设进度逐步深化，实际订货时点和订货数量难以提前确定。

3、雪上场馆涉及山地运行，对于配送、安装人员的技术经验要求较高，所有产品需满足室外极寒条件下（预计最低零下40摄氏度）长时间使用的需要。

4、大部分物资将在集中运入阶段（2021年10月至12月）大规模运抵场馆并安装调试到位，在赛时运行阶段（2022年1月至2022年3月）还需提供现场维护和应急保障服务。

（二）能力需求

由于本项目社会关注度高、意义重大，且项目场景复杂、实施难度大，因此要求投标人必须具有高度的社会责任感和大局意识，按照项目需要调动充足的人力物力资源，确保项目顺利实施。

投标人需具备成熟的生产管理体系，本项目各类产品的专业设计、安装及服务团队，完善的企业管理、质量控制、供应链管理、信息化管理能力，并应具有面对复杂应用场景、大型活动的服务保障经验。

投标人需具有充足的仓储、运输配送及相关配套设施资源，具有较强的在冰雪场地、严寒天气等恶劣环境下的应急保障能力，并充分预判春节假期、严寒天气、安全保障、疫情防控等因素影响，提前调配资源，确保所有产品生产、运输、安装、调试、二次拆装搬运等工作按期保质完成、服务到位。

投标人需重点关注在赛前集中运入、赛时运行、赛后集中运出，以及冬奥会和冬残奥会转换期等工作量集中时段的保障工作，严格履行服务承诺，确保各项工作符合采购人各项规定和赛事要求，为北京冬奥会提供优质高效、安全环保的产品和服务，全力保障北京2022年冬奥会和冬残奥会成为一届“精彩、非凡、卓越”的奥运盛会。

二、采购内容及标准

（一）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 预算 控制单价（元） | 预估数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型 文件柜 | 800.00 | 4272 | 件 | 规格：900*400*900mm 1、基材采用一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm。 2、表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理。 3、通体钢板对开门，内设2块活动搁板，搁板长边三折弯处理，内设加强筋；带扣手锁。 |
| 2 | 双门 更衣柜 | 913.00 | 2063 | 件 | 规格：900*550*1850mm 1、基材采用一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm。 2、表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理。 3、通体钢板顺开门，门可开启180°，门上设通气孔、标签框，门内设2块活动搁板，搁板长边三折弯处理，内设加强筋；金属挂衣杆，门内侧配穿衣镜，带扣手锁并配锁鼻。 4、挂衣杆在冬残奥会期间可调整至距地面1200mm高度。 |
| 3 | 4门储物柜 | 1,078.00 | 800 | 件 | 规格：1280*500*1750mm 1、基材采用一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm。 2、表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理。 3、上下4门顺开，每门上均设标签框，门内设2块活动搁板，搁板长边三折弯处理，内设加强筋，带扣手锁。 4、每门内空间尺寸为600*500*800mm，承重≥20kg。 |
| 4 | 8门储物柜 | 839.00 | 500 | 件 | 规格：900*500*1850mm 1、基材采用一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm。 2、表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理。 3、四层8门顺开，每门上均设标签框，带扣手锁。 |
| 5 | 敞口柜 | 970.00 | 400 | 件 | 规格：1000*400*2000mm 1、基材采用一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm。 2、表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理。 3、3块搁板，其中1块为固定搁板，搁板长边三折弯处理，内设加强筋。 |
| 6 | 成绩公报柜 | 2,000.00 | 210 | 件 | 规格：600*375*2000mm 1、基材采用一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm。 2、表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理，颜色可以按PANTONE色卡定制。 3、下部设300mm高对开门，上部10层空格，每层中间设中隔板，共20个格，每层搁板间距120mm，搁板前沿高度25mm，顶部设楣板，配金属调节脚，两柜间可固定连接。 |
| 7 | 上下铺床 | 1,038.00 | 1100 | 套 | 规格：2000*900*2000mm 1、基材采用钢管表面除油、除锈后，静电喷塑处理。 床腿壁厚1.5mm，床望壁厚1.8mm，其余部件壁厚≥1.2mm。 2、护栏高≥300mm,护栏缺口≤600mm，钢制爬梯带钢制防滑脚踏板。 3、床板采用E1级优质多层胶合板，厚度≥16mm。 4、配尼龙套脚。 5、配50mm厚环保棕床垫。 |
| 8 | 折叠床 | 443.00 | 1100 | 件 | 规格：1900*800*400mm 1、床架采用钢管，壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后，静电喷塑处理，配尼龙套脚。 2、床内衬板采用E1级优质多层胶合板，厚度≥16mm，布艺覆面，内衬20mm厚高回弹PU泡棉。 |
| 9 | 小型 储物架 | 1,142.00 | 2386 | 件 | 规格：1800*600*2000mm 共5层；立柱采用2mm厚一级冷轧钢板，冲调节孔；活动搁板采用1mm厚一级冷轧钢板，搁板四边三折弯处理，下设加强筋，横梁采用P型钢管，壁厚≥1.5mm，金属表面除油、除锈后，静电喷塑处理，配尼龙套脚，侧面立柱之间设横枨及斜拉枨。 |
| 10 | 立式衣架 | 500.00 | 3356 | 件 | 规格：底座φ350*1800mm 1、主杆φ36mm钢管，壁厚≥1.2mm厚。 2、底盘直径≥350mm，铸铁配重，金属表面喷丸除锈后喷塑处理，配脚垫。 3、9处镀钛实心圆帽挂钩。 |
| 11 | 龙门衣架 | 720.00 | 1650 | 件 | 规格：1200*400*1800mm 基材采用钢管，壁厚≥1.5mm，金属表面喷丸除锈后喷塑处理，带脚轮。 含衣架10支。 |

（二）执行标准

本标准引用了下列文件中的条款。凡是未注明年号或新修订的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 1 | GB/T 3325—2017 | 金属家具通用技术条件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | GB/T 13668—2015 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 |
| 3 | GB/T 11253—2007 | 碳素结构钢 冷轧薄钢板和钢带 |
| 4 | GB/T 3328—2016 | 家具 床类主要尺寸 |
| 5 | GB/T 26706-2011 | 软体家具 棕纤维弹性床垫 |

三、样品

1、现场摆样品种数量

| 对应采购清单序号 | 样品名称 | 摆样数量 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 双门更衣柜 | 1件 |
| 3 | 4门储物柜 | 1件 |
| 6 | 成绩公报柜 | 1件 |
| 8 | 折叠床 | 1件 |
| 10 | 立式衣架 | 1件 |
| 11 | 龙门衣架 | 1件 |

2、预约及样品送达时间、地点：

落实常态化疫情防控机制，强管控、防聚集、防松懈、有序开展摆样工作，本项目实施预约制进行现场摆样。

1）预约时间及要求：2020年8月19日上午9:00--12:00，投标人请拨打010-66681745或010-66681736办理摆样登记手续，预约摆样进场顺序号和进场时间，同时提供人数、车型、车次、车号、联系电话、电子邮箱等信息。

2）样品送达时间：2020年8月28日上午9:00--12:00，下午1:00--6:00（北京时间），逾期送达样品恕不接受，并于摆样时提交疫情防控承诺书，疫情防控承诺书根据招标文件提供格式填写。各投标人送样当日的具体送达时间段，以采购人通知为准。

摆样地点：北京市石景山区石景山路68号首钢园秀池展厅（场地前入口处有近60节台阶，无坡道）。

3、摆样：

现场摆样样品须按照《招标文件》要求制作。样品制作、运输、装卸等相关一切费用，由投标人自理。未按要求及相关工作程序进行摆样的，视为投标人自行放弃摆样。样品为暗标，不得出现投标人的企业标志或标识。样品出现可辨识的投标人企业标志或标识的或送达件数不足的或未按要求制作，样品分均为0分。

各投标人应在采购人安排的时间段内将样品摆放到位；在摆样过程中，禁止拍摄任何现场照片，因摆样现场条件限制，摆样过程须注意保护现场和场内所有设备和设施，因摆样安装造成的现场设备设施或样品损毁等各种损失，由投标人负全部责任。

4、退样：

未中标人的样品自中标公告发布之日起2个工作日内退还，未中标人可联系采购人办理退样事宜，并于退样时提交疫情防控承诺书，疫情防控承诺书根据招标文件提供格式填写。未在规定时间领回样品的，视为未中标人同意由采购人、采购代理机构自行处理。

5、封样：

中标人样品由采购人封样保存，并作为重要验收依据之一。

四、检验

采购人可根据实际工作需要对中标人的生产情况进行监督检查，并有权在合同履约验收时委托省部级及以上家具质检机构进行抽样检验，检验费用由中标人承担。如果检验结果不符合《招标文件》要求及合同约定的技术参数，采购人有权拒绝接收并终止合同，中标人须承担因此造成的一切损失并支付违约赔偿费用。投标人在《投标文件》中须对此项作出明确的专项承诺。

五、服务团队

鉴于本项目需求场景复杂、采购数量大、使用地点分散、赛时保障要求高，为确保服务质量， 投标人应成立不少于12人的项目服务团队，设项目总负责人1人、技术负责人1人。项目总负责人、技术负责人需具备8年以上家具项目经验，并提供相关高级职业资格证明（含高级工程师、高级技师）。项目总负责人与技术负责人应在合同签订后3个工作日内就后续相关事宜与采购人对接。项目服务团队中应包括相关家具设计人员，负责按照采购人要求，结合本届冬奥会色彩及景观规范、场馆风格和竞赛项目特点等因素，开展产品需求深化、功能优化、设计调整、样品制作等服务工作。

为保障赛会集中运入期、冬奥会和残奥会转换期以及赛事保障工作的顺利完成，投标人需为本项目配备数量充足的技术安装人员，负责家具配送、安装、调试、维修维护、应急处理等服务工作，并负责在冬奥会与冬残奥会转换期间，完成冬残奥会所需的家具二次拆装、搬运工作。

投标人在投标报价中应已充分考虑上述服务费用。

六、订购与交货

（一）订购方式和订购数量

在签订合同后，采购人将依照实际需求数量和中标人中标单价，分批向中标人发出采购订单，中标人依照采购订单组织生产及送货安装等后续服务，并在验收合格后提出付款申请。

本项目标的物预估数量仅作为投标人报价参考，采购人将在预算控制总额范围内，依据场馆实际需求数量进行分批订购，采购人对各品类订购总数量以及每订单批量的上限和下限均不作任何承诺。

（二）交货期：中标人在收到采购订单后30日内完成生产，中标人在接到采购人送货通知后7日内运至采购人指定地点。

（三）交货地点：采购人指定位置。

（四）交货方式：货到现场，中标人负责安装、调试，直至满足采购人使用标准。

（五）收货：采购人在收货时对合同货物质量、规格、包装和数量等进行的检验，在验收无误后，予以签收，但不被视为最终验收。

（六）合同货物验收：采购人在中标人完成合同货物安装调试完成之日起7日内组织验收。

七、运输、安装与维护

（一）运输要求

投标人需充分考虑本项目场馆数量多、地点分散，赛前短时间内大量物资集中运入场馆并安装调试到位的项目特点。充分预判因春节假期、严寒天气等因素影响，提前调配人力、车辆等资源，保障产品按期配送到位。

投标人需充分考虑不同场馆的地理位置和地形差异（如高山场地），不得以天气、温度、道路状况、人力不足等任何理由，延迟或停止服务。当因现场条件限制导致车辆运输无法直达最终地点时，投标人应负责及时采取人力搬运等有效措施，以确保按时、按量完成配送安装工作，对上述情形采购人不再另行支付费用。

中标人须严格按照场馆物资配送计划时间安排，负责将货物运输至采购人指定地点，并负责按照采购人要求，将货物分送至场馆中用户使用区域。

（二）安装要求

到货后，具体安装时间将由采购人根据现场条件确定并通知中标人，中标人需考虑春节假期等因素影响，安排专业安装人员，按照采购人要求的时限，安装、调试到位。安装完成后，采购人将组织成品验收。

（三）赛时转换与日常维护

投标人要按照转换期相关要求完成赛时以及冬奥会与冬残奥会转换工作，及时完成家具及相关装置的维修、调试或更换等运行维护工作。必要时，投标人应增派现场服务人员，以确保转换工作按时完成。

八、售后服务要求

1、产品的三包期限为自验收合格之日起不少于两年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；

产品质保期为自验收合格之日起至本届冬残奥会闭幕式之日后不少于两年。在质保期内，所售出的产品发生质量问题，投标人应负责更换易损件、五金件，并负责产品的日常维护保养。

2、为满足赛事应急保障需要，投标人须在产品质保期内，为采购人提供备品服务，备品数量不少于各批产品订购量的5%，并存放于采购人指定地点。

3、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到平时2小时内电话响应，赛时7*24电话实时响应。投标人在接到保修等质量信息后，应做到2小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行及时保修服务，如不能消除故障的必须在甲方指定的时间内提供同型号备用产品。

4、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置24小时服务热线电话。

5、投标人应承诺为采购人提供定期巡检服务。

6、投标人应承诺确保在采购人限定的产品供货日期和安装日期时限内完成相关服务。

7、投标人应明确做出按采购人要求分批配送至指定场馆的指定位置，并提供安装调试及至少2次的搬迁拆装服务。

8、投标人应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。

9、投标人应承诺生产完毕后提供至少半年的库存服务。

投标人应承诺对以上9条相关费用，均已包含在投标报价中，投标人将不再另行收取费用，投标人应按顺序单列标题或专页做出承诺保证。

九、付款方式

1、中标通知书发出后10日内，中标人向采购人提交合同总金额（∑当前项目各品类预估数量×中标人投标单价）10%的履约保函（履约保函有效期应截至产品质保期结束）。

2、每批订单货物完成交付、安装、调试完毕并验收合格后，中标人向采购人以书面方式提交付款申请，采购人在收到付款申请和开具的对应金额的正式发票后60日内，向中标人支付已申请付款订单金额（∑待付款订单各品类实际到货数量×中标人投标单价）的90%。

3、在本届冬残奥会闭幕式之日后180日内，采购人将余款一次性支付给中标人。

十、可持续性要求

1、按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001及等同标准建立并运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。

2、产品质量应符合相应产品质量标准的要求。

3、生产企业应符合国家或地方相关法律法规，近三年内无重大安全事故和重大环境污染事件。

4、应考虑原辅材料生产、产品加工等过程的工人保护，特别关注材料选择、金属制品设计、制作工艺选择、制作等过程的工人权益保护问题。

5、原材料生产和产品生产过程中应按照法律法规要求建立职业安全相关制度，积极透明地处理工人健康和安全及劳工权利等问题。

6、产品金属可回收率应不小于90%，产品设计过程中应考虑减少使用自然资源，产品设计、加工及表面处理过程应考虑最终产品的可回收性，并尽可能减少不利于回收的工艺过程及设计方案。

7、产品包装应采用可回收或可降解材料，对使用后的产品包装进行回收再利用，产品不应过度包装，包装生产企业应符合国家或地方环境标准要求。

*8、投标人须就以下内容作出书面承诺并加盖投标人公章：为预防病虫害，若包装中使用木托盘等木质包装物的，投标人应及时向采购人提供当地森林植物检疫部门出具的“植物检疫证书”，并有义务配合进行检疫复检工作。

十一、风险责任

1、在本项目合同有效期内，基于索赔或者其他需要，中标人应提供并保持经采购人认可的有效保险。保险应当覆盖根据合同行使权力及履行义务所产生的一切责任风险，包括但不限于如下范围：合同货物的产品责任险、合同货物的财产险、人身意外伤害（包括死亡）等。如果中标人投保的保险险种和金额未能充分覆盖或有风险中标人应自行承担相应责任。

2、如果该等保险的承保方式以索赔发生制为基础，则所投保的保单止期应至少覆盖本项目合同结束后六个月，且该保单的追溯日应与本合同生效日期保持一致。中标人在投保责任险项时，保单中约定的第三方需包括采购人及采购人授权使用产品的人。中标人应根据采购人的要求向采购人提供保险证明，以证明其安排并保持了所有必需的保险。

十二、其他相关要求

1、所有投标货物的形式、规格、基本材质等参见采购清单及技术参数要求。所附尺寸供参考，中标人负责根据实际情况进行深化设计，经过采购人确认后方可实施。

2、投标人投标时提供所投产品的彩色图片、产品的三视图及设计方案说明，以及满足招标文件要求的企业生产管理制度、仓储能力，供应链管理及信息系统应用等相关证明资料。

3、投标人需充分考虑本项目特点，提出合理可行的项目实施方案，包括运输、安装与维护、资源保障方案、项目进度计划和管控方案、项目重点和难点分析、风险及应急预案、质量保证、环境保护及其他可持续性措施等。

4、投标人应按评审标准要求，提供技术设备、产品和原材料检测报告等相关证明材料。

5、在产品在出厂前，中标人需按照采购人制定的编码规则和标签样式，印制物资条码/二维码标签，并负责粘贴至每件产品及外包装指定位置。

附表1：北京2022冬奥会和冬残奥会场馆名录

| （一）竞赛场馆名录（12个） |
| --- |
| 序号 | 赛区 | 场馆/场地名称 | 大项 | 冬奥会 | 冬残奥会 |
|  |  |  |  | 分项/小项 | 项目 |
| 1 | 北京 | 国家游泳中心 | 冰壶 | 冰壶 | 轮椅冰壶 |
| 2 |  | 国家体育馆 | 冰球 | 冰球 | 残奥冰球 |
| 3 |  | 五棵松体育中心 |  |  |  |
| 4 |  | 国家速滑馆 | 滑冰 | 速度滑冰 |  |
| 5 |  | 首都体育馆 |  | 短道速滑 |  |
|  |  |  |  | 花样滑冰 |  |
| 6 |  | 首钢滑雪大跳台 | 滑雪 | 滑雪（大跳台） |  |
| 7 | 延庆 | 国家高山滑雪中心 | 高山滑雪速度场地 | 滑雪 | 高山滑雪 | 残奥高山滑雪 |
|  |  |  | 高山滑雪技术场地 |  |  |  |
| 8 |  | 国家雪车雪橇中心 | 雪车 | 雪车 |  |
|  |  |  |  | 钢架雪车 |  |
|  |  |  | 雪橇 | 雪橇 |  |
| 9 | 张家口 | 云顶滑雪公园 | 平行大回转和障碍追逐场地 | 滑雪 | 平行大回转 | 残奥单板滑雪 |
|  |  |  |  |  | 障碍追逐 |  |
|  |  |  |  |  | U型场地技巧 |  |
|  |  |  |  |  | 坡面障碍技巧 |  |
|  |  |  | U型场地和坡面障碍场地 |  | 空中技巧 |  |
|  |  |  | 空中技巧和雪上技巧场地 |  | 雪上技巧 |  |
| 10 |  | 国家越野滑雪中心 | 滑雪 | 越野滑雪、北欧两项 |  |
| 11 |  | 国家跳台滑雪中心 | 滑雪 | 跳台滑雪、北欧两项 |  |
| 12 |  | 国家冬季两项中心 | 冬季两项 | 冬季两项 | 残奥冬季两项 |
|  |  |  |  |  | 残奥越野滑雪 |
| （二）训练场馆名录（3个） |
| 序号 | 赛区 | 场馆名称 | 大项 | 分项/小项 |
| 1 | 北京 | 首体冰球训练馆 | 冰球 | 冰球 |
| 2 |  | 首体花样滑冰训练馆 | 滑冰 | 花样滑冰 |
| 3 |  | 首体短道速滑训练馆 | 滑冰 | 短道速滑 |
| （三）非竞赛场馆名录（29个） |
| 序号 | 赛区 | 场馆名称 | 赛时服务功能 |
| 1 | 北京 | 国家体育场 | 开、闭幕式 |
| 2 |  | 北京冬奥村/北京冬残奥村 | 冬奥村（冬残奥村） |
| 3 |  | 主新闻中心 | 媒体运行 |
| 4 |  | 国际广播中心 | 转播服务 |
| 5 |  | 北京颁奖广场 | 颁奖 |
| 6 |  | 奥林匹克大家庭酒店 | 奥林匹克大家庭 |
| 7 |  | 残奥大家庭酒店 | 残奥大家庭 |
| 8 |  | 北京首都国际机场 | 抵离 |
| 9 |  | 北京大兴国际机场 | 抵离 |
| 10 |  | 奥林匹克接待中心 | 市场合作伙伴接待 |
| 11 |  | 主运行中心 | 运行指挥 |
| 12 |  | 技术运行中心 | 技术运行指挥 |
| 13 |  | 冬奥安保指挥中心 | 安保指挥 |
| 14 |  | 冬奥交通指挥中心 | 交通指挥 |
| 15 |  | 冬奥电力运行中心 | 电力运行指挥 |
| 16 |  | 北京冬奥组委总部 | 总部 |
| 17 |  | 主物流中心（含张家口物流仓库） | 仓储物流 |
| 18 |  | 制服和注册中心 | 制服和注册 |
| 19 |  | 北京冬奥会兴奋剂检测中心 | 兴奋剂检测 |
| 20 |  | 北京奥林匹克公园公共区 | 奥林匹克公园公共区 |
| 21 | 延庆 | 延庆冬奥村/延庆冬残奥村 | 冬奥村（冬残奥村） |
| 22 |  | 延庆制服和注册分中心 | 制服和注册 |
| 23 |  | 延庆残奥颁奖广场 | 颁奖 |
| 24 | 张家口 | 张家口冬奥村/张家口冬残奥村 | 冬奥村（冬残奥村） |
| 25 |  | 张家口山地新闻中心 | 媒体运行 |
| 26 |  | 张家口山地转播中心 | 转播服务 |
| 27 |  | 张家口颁奖广场 | 颁奖 |
| 28 |  | 张家口制服和注册分中心 | 制服和注册 |
| 29 |  | 张家口奥林匹克接待分中心 | 市场合作伙伴接待 |

评标标准和评标方法

1、评标方法：采用综合评分法，满分为100分。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

3、最低报价不作为中标保证。

4、本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、具体评标标准：

| 序号 | 评审条款 | 分值 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价） | 30 |
| 2 | 可持续性 ● | 8 | 尊重劳动者权益、注重职业健康安全、保护环境，具有完善的劳动者权益保护、职业健康安全管理、环境保护的规章制度的得1分； 产品包装应采用可回收或可降解材料，并标示；对使用后的产品包装进行回收再利用方案，并提供相应承诺书，得1分，否则不得分； 有效的质量管理体系认证证书（ISO 9001或GB/T 19001），得0.5分； 有效的环境管理体系认证证书（ISO 14001或GB/T 24001），得0.5分； 有效的职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS 18001或GB/T 28001），得0.5分。 （附相关的规章制度、认证证书复印件，并加盖投标人公章） 提供污水处理或中央除尘等环境污染处置设备的购置合同或发票复印件（2分）、装置图片（0.5分），加盖投标人公章。 | 6 |
|  |  |  | 投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内，具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书，提供一项得0.5分，最高得2分；提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 2 |
| 3 | 技术性能、样品 | 40 | 产品配置、设计效果，根据投标人提供的投标产品三视图及设计方案、设计技术说明、产品彩图或效果图进行评审： 投标产品设计满足招标文件要求，设计合理（外形、功能、尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进、三视图完整、方案合理可行、先进外形和效果美观，符合冬奥赛事特点，得14分； 投标产品设计基本满足招标文件要求，设计相对合理（外形、功能、尺寸、结构及人体工学）、设计理念较先进、三视图较完整、方案较合理可行性较好，外形和效果较美观，基本符合冬奥赛事特点，得9分； 投标产品设计基本与满足招标文件要求有差距，设计一般合理性较差（外形、功能、尺寸、结构及人体工学）、设计理念先进性较差、三视图不完整、方案合理可行性较差，外形和效果较差、不符合冬奥赛事特点，得5分； 投标产品设计不够合理或图纸资料不全未提供的，得0分。 | 14 |
|  |  |  | 投标人具有的主要生产设备，包括：数控冲压机、数控剪板机、数控折弯机、焊接机械手、CNC金属数控加工中心、全自动喷塑生产线，需提供购买合同或发票复印件并加盖投标人公章。齐全得6分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  |  |  | 提供钢柜、钢板、钢管、塑粉、金属表面处理剂等，由省部级（含）以上质量检验部门出具的在有效期内的产品及原辅材料的全性能检验报告，齐全得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  |  | 样品评审（综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等）： 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高，得15分； 加工工艺较精良，外形较美观、结构较合理，稳定性和配套性较强，安全性较高，得10分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般，得5分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差，得1分； 加工工艺差，外形差，结构差，稳定性和配套性差，安全性差，样品出现可辨识的投标人企业标志或标识的或送达件数不足的或未按要求制作，样品分均为0分。 | 15 |
| 4 | 管理体系 | 5 | 投标人管理制度健全完整、权责明确，管理手段仓储和供应链管理能力强，信息化管理能力强，得5分； 投标人管理制度较完整，仓储和供应链管理能力一般，架构笼统，信息化管理能力一般，得3分； 投标人管理制度有欠缺，仓储和供应链管理能力较弱，得1分； 投标人管理制度有严重欠缺或未提供，仓储和供应链管理能力差，得0分。 | 5 |
| 5 | 项目服务 保障方案 | 6 | 针对完全满足采购需求中“售后服务要求”“检验”要求，需提供承诺书对售前、售中、售后的服务要求和检验作出切实可行的承诺，并加盖投标人公章，得1分，未按要求提供不得分。 | 1 |
|  |  |  | 项目服务保障方案应包括运输、安装与维护，资源保障方案、项目进度计划和管控方案、项目重点和难点分析、应急预案、质量保证、环境保护及其他可持续性措施等： 方案内容全面、详细，合理可行，对冬奥项目特点及难点分析到位、针对性强，得5分； 方案内容较全面、合理性可行性较强、针对性较强，得3分； 方案内容有欠缺、合理性可行性较差、针对性较差，得1分； 未提供，得0分。 | 5 |
| 6 | 项目 服务团队 | 6 | 项目总负责人、技术负责人均具有8年以上家具项目相关工作经验，须提供相关高级职业资格证明文件（含高级工程师、高级技师）复印件，提供劳动合同复印件，齐全得2分，否则不得分。 项目团队人员不少于12人，配备齐全、职责分工明确、设计能力和资质实力强、类似项目经验丰富、服务团队稳定得4分； 项目团队人员不少于12人，配备较齐全、职责分工较明确、设计能力和资质实力较强、相关经验较丰富，服务团队基本稳定，得2分； 项目团队人员不足12人，配备有欠缺、职责分工不合理、设计能力和资质实力较差、类似项目经验少，服务团队稳定性较差，得0分。 提供开标前投标人最后一次为本项目服务团队所有人员缴纳的社保证明，未提供本评审条款不得分。评标时，评标委员会有权审核社保证明原件。 | 6 |
| 7 | 案例 | 5 | 投标人自2018年1月1日至开标之日，具有与本项目产品类似案例，提供合同关键页（首页、货物清单页、金额页、盖章页）复印件并加盖投标人公章。提供5个合同得1分，每增加1个合同加0.5分，最高加4分。采购人保有核查原件的权利。 | 5 |
|  | 合计 | 100 |  | 100 |
| 注：以上各类证书、检测报告、合同、发票等原件，于中标后7日内由中标人提供给甲方，利于甲方查验。 |

采购合同

北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会

场馆金属家具采购合同

北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会

与

【             】

北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会

合同编号：

签订地点：北京

北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会

场馆金属家具采购合同

甲方：北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会

地址：北京市石景山区石景山路68号

授权负责人：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

授权负责人：

联系人：

联系电话：

本合同中，甲方单独称为“甲方”或“北京冬奥组委”，乙方单独称为“乙方”，甲方、乙方合称“双方”。

甲方为“北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会场馆金属家具采购项目”的采购人，经公开招标确定乙方为成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，甲乙双方遵照公平、自愿、互利有偿、诚实信用的原则，经充分、友好协商，甲乙双方就本次政府采购事宜签订本合同并共同遵守履行。

- 定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1. “北京冬奥组委”，指北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会。

2. “国际奥委会”，指国际奥林匹克委员会。

3. “国际残奥委会”，指国际残奥委员会。

4. “中国奥委会”，指中国奥林匹克委员会。

5. “中国残奥委会”，指中国残奥委员会。

6. “冬奥会”，指第24届冬季奥林匹克运动会。

7. “冬残奥会”指第13届冬季残奥运动会。

8. “奥林匹克人员”，指北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会和中国奥委会、中国残奥委会的官员、高级职员、董事、理事、会员、雇员、人员、顾问、代理人、代表。

9. “奥林匹克合作伙伴”，指北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会和中国奥委会、中国残奥委会的合作伙伴、赞助商、供应商、提供商、许可经营商和其他商业伙伴。

10. “奥林匹克标志”，指现行《奥林匹克标志保护条例》（2002年2月4日国务院令第345号公布，2018年6月28日国务院令第699号修订）第2条规定的奥林匹克标志。

11. “残奥会标志”，指任何与残奥会、残奥会运动或其他组成部分相关联的视觉和听觉上的表现形式，包括但不限于国际残奥委会标志、冬残奥会会徽、会旗、会歌、吉祥物、火炬造型、图案、象形图、格言、称谓、口号和域名等与冬残奥会相关的识别物、关联物、标记或称谓。

12. “工作日”，指中国法定节假日之外的日期。

13. “年”，指日历年；为方便计算，一年按360天计算。

14. “元”，指中国法定货币人民币元。

15.“招标文件”指甲方为执行本次采购活动，按照《中华人民共和国政府采购法》规定，通过集中采购发布的“北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会场馆金属家具采购项目”招标文件。

16.“成交单价”指乙方在招投标环节，就每种家具投报的单件价格。前述价格为含税价，且已作为招标评审内容。

17.“订单金额”指甲方发出的订单中包含的各类家具的数量与成交单价的乘积之和。

- 合同标的

1.甲方根据实际使用需求，向乙方采购家具产品（以下简称“合同货物”），具体信息详见招标文件第四部分采购需求中“一、采购内容及标准（一）采购清单及技术参数要求”项下内容。

2.乙方还应提供如下服务：组建服务团队；进行深化设计；合同货物的运输配送、安装、调试；提供备品；交付后的维修、更换、维护保养、应急处理、二次布置、搬运、赛后拆卸等工作。上述服务的具体数量、内容和标准，见本合同相关条款及招标文件，报酬已经包含在合同货物价格中，乙方不得另行主张。

三、合同货物的质量标准

1. 合同货物的技术标准（或质量要求），按下列执行：

1.1招标文件第四部分采购需求中“一、采购内容及标准” 中列示或引用的“技术参数”（在招投标环节乙方已明示偏离的，按投标文件记载的偏离后参数执行，下同）及国家标准，合同货物还需满足室外极寒条件下（预计最低零下40摄氏度）长时间使用的需要。

1.2封存的摆样样品；

1.3经甲方认可的深化设计成果文件。其中，甲方认可的深化设计成果文件可以对合同货物的规格、外观做出调整，如无特别说明，材质、工艺等仍应按前述国家标准和样品执行。

2.乙方保证其提供的合同货物为全新的、未使用过的，亦保证合同货物在正确安装、保养、正常环境下使用稳定、正常。

四、深化设计

1.乙方应按照甲方要求，结合冬奥会和冬残奥会色彩及景观规范、场馆风格和竞赛项目特点等因素，就合同货物的规格、功能、外观等开展深化设计工作，并应按照经甲方最终确认的深化设计成果文件和规格要求组织生产。

2.乙方应在本合同签订后3个工作日内，提交经甲方认可的深化设计服务团队人员名单，成员应不少于12人，主要为家具设计人员，设项目总负责人1人、技术负责人1人。

3.深化设计具体要求如下：

3.1乙方应当在甲方提出深化设计需求后【】个工作日内反馈深化设计成果文件，如果甲方认为需要修改的，乙方应当在根据甲方的时限要求提交修改稿；

3.2对于甲方认为数量大、深化设计需求复杂或重要的合同货物，有权要求乙方按照甲方认可的深化设计成果文件在【】个工作日内先行提供试制样品，经甲方认可后再按订单批量供货，在此情况下，前述试制样品代替摆样样品作为技术要求和验收标准；

3.3对于供货时间紧迫的批次订单，经甲方认可，可以不进行深化设计，直接要求乙方按招标文件列示的要求供货；

3.4对于同一种类家具不同批次的供货，甲方有权提出不同的深化设计要求；

3.5甲方提出的深化设计需求由乙方【】接收并反馈。

五、订购、交付和验收

1.订购：甲方按照实际需求数量和成交单价，分批向乙方发出订单，经过深化设计或样品试制后订购的，甲方在订单中可以一并做出认可深化设计成果文件或试制样品的意思表示。

2.生产：乙方应当按照本合同约定的技术要求和标准组织生产，并应在收到订单后30日内完成。本合同货物应为乙方自有品牌，不得转包。根据本合同的性质，合同货物需要在较为集中的时段大批量供应并进行安装调试，乙方已充分知悉并保证具备相应生产和服务能力。

3.供货：乙方应在每批次订单生产完成后及时通知甲方，怠于通知的视为生产尚未完成。乙方应在接到甲方送货通知后7日内将生产完毕的批次货物运至交货地点。交货地点已列明在招标文件记载的范围内，具体交货地点由甲方确定后通知乙方。为便于乙方提前筹划运输和安装工作，对于可以提前确定交货时间、地点的批次等相关信息甲方会尽量在订单中予以明确。

4.交付：乙方应当按招标文件规定的标准提供运输和安装服务。具体摆放位置要求由交货地点的甲方人员做出具体指示，乙方应当遵从。运输、安装、维护、赛时转换等要求见招标文件。安装完毕且具备正常使用条件后，由甲方指定人员进行确认签收。甲方指定人员对合同货物质量、规格、包装和数量等进行初步检验，检验无误后签收，但不视为最终验收，但合同货物有表面瑕疵的，乙方应当及时更换，否则甲方有权不予签收。

5．合同货物的验收

甲方应当在乙方完成合同货物安装调试完成之日起【  】日内组织验收，甲乙双方各指派不少于1人共同参与，甲方在验收时对合同货物的型号、颜色和外观等有异议，或对合同货物的性能进行测试后，发现质量、技术性能等方面有问题的，可要求乙方免费换货。验收过程中，甲方可根据需要委托具备相应资质的家具质检机构进行抽样检验，检验费用由乙方承担。验收合格的，甲方予以书面确认，经甲方确认的验收单将作为乙方提请付款的依据。

验收后，甲方在任何时间发现合同货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合本合同约定的质量标准的，均有权要求乙方更换货物或者退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

6.风险转移

双方确认，本合同中关于合同货物灭失或破损的风险转移原则为：

6.1合同货物损坏、丢失的风险转移时间为合同货物验收合格之日；

6.2合同货物在验收合格之日前损坏、丢失的，甲方有权要求乙方在【】日内重新提供与损坏、丢失数量一致的符合原合同货物标准的新的合同货物或者要求乙方当日立即对损坏的合同货物进行维修。乙方未按本款约定履行其义务的，甲方有权要求乙方按本合同约定承担违约责任。

六、合同货物的包装

乙方应当选择适合运输方式的包装，并确保对合同货物进行必要的保护；如因乙方包装原因导致合同货物出现瑕疵或毁损，由乙方进行退换货处理，并承担由此产生的全部经济损失。

七、质保及售后服务

1、产品的三包期限为：

自验收合格之日起两年（如果投标承诺中三包期限大于两年，以投标承诺中的时间为准），即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；

2.合同货物质量保证期为：

自产品验收合格之日起至冬残奥会闭幕式之日后两年（如果投标承诺中质保期限大于两年，以投标承诺中的时间为准）。在质保期内，所售出的产品发生的质量问题，乙方应及时修理或更换。为满足冬奥会和冬残奥会应急保障需要，乙方须在产品质保期内，为甲方提供备品服务，备品数量不少于本批次合同货物订购量的【】%，至迟于赛事开始前【】日到位并存放于甲方指定地点。冬奥会和冬残奥会结束后，乙方可以将剩余备品取回。

3．在合同货物质量保证期之内，乙方应做到平时2小时内电话响应，赛时7*24电话实时响应。乙方在接到报修等质量信息后，应做到2小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行及时保修服务，如不能消除故障的必须在甲方指定的时间内提供同型号备用产品。更换时优先使用已交付的在库备品。

4．在合同货物质量保证期之内，乙方应指派【 】名人员至甲方现场对提供的合同货物及服务质量进行现场检查及电话回访，并按照产品有关规程，提供免费维护保养服务。

5.由于质量问题产生的检测、运输、维修、人工等全部费用均由乙方承担。

6.为保障本届赛会集中运入期、冬奥会和残奥会转换期以及赛事保障工作的顺利完成，乙方需为本项目配备数量充足的技术安装人员，负责家具配送、安装、调试、维修维护、应急处理等服务工作。

7.乙方应根据甲方要求，完成家具再次拆装、搬运、组装、调试工作（以上工作合称二次布置）。

8.冬奥会及冬残奥会后，甲方有权要求乙方对部分或全部合同货物进行拆卸等运出前准备工作。

9．乙方应满足招标文件规定的或甲方提出的与所提供的合同货物相关且经双方同意的其它要求。

八、甲方权利义务

1.甲方有权对乙方提供服务的全过程进行监督，并针对服务过程中存在的问题提出建议和改进意见，乙方应当及时根据甲方的意见改进。

2.甲方认为乙方项目服务团队成员（包含深化设计服务团队成员）中的任何成员出现不适宜承担工作任务的情形，乙方应根据甲方的要求及时更换工作人员。

3．甲方应及时对乙方深化设计文件进行确认。

4．甲方应按合同规定的期限及时支付货款。

九、乙方权利义务

1．乙方应按照订单所列货物品目、品牌、规格、型号和数量、交货时间等向甲方供货，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方应当确保提供的合同货物符合本合同约定的技术标准（或质量要求）。

3．乙方在接到甲方停止供货的通知后应立即停止供货。未立即停止的，造成的损失由乙方承担。

4.乙方应确保按照甲方要求的产品供货日期和安装时限进行供货和安装。

5.乙方在每批订单货物生产完毕后向甲方提供至少半年的库存服务，该服务不再另行收取费用。

6.乙方人员及其着装、车辆及设备外观应当遵守相关法律法规及甲方制定的包括但不限于场馆政策、清洁场馆政策、人员管理、安全保卫制度等各项管理规定，甲方应及时将相关规定提供给乙方，并不时提供有关的新增或修订本。进入场馆的乙方人员还应服从甲方的现场管理。

7.乙方应按本合同约定按时提交履约保函。

8.乙方在履行本合同过程中需履行的其他义务。

十、履约保函

乙方应于中标通知书发出后10日内，向甲方提供甲方认可的不可撤销的书面履约保函，保函金额为合同总金额（∑当前项目各品类预估数量×乙方投标单价）的10%，合同总金额为人民币【】元，大写人民币【】元。有效期至乙方在本合同项下的义务全部履行完毕，保函应可根据中国法律认定为见索即付的独立保函。本合同履行过程中，甲方以乙方违约为由提取保函后，乙方应于10个工作日内恢复保函金额。

十一、付款方式

1. 付款时间

合同货物的结算按每批次订单分别进行。乙方在每批次合同货物经甲方验收合格后提出付款申请，付款申请需提交经甲方确认的该批次合同货物验收单及相关材料。

甲方收到乙方付款申请相关材料和对应金额的正式发票后【60】日内，向乙方支付该批次订单金额的【90%】。

冬残奥会闭幕且收到乙方开具的对应金额的正式发票后180日内，向乙方支付全部订单剩余【10】%的尾款。

2. 付款方式为【银行转账】，乙方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

十二、无市场开发权

- 乙方知晓并完全理解，隐性营销是指任何及所有企图（无论故意或非故意）与奥林匹克财产、冬奥会、冬残奥会和/或奥林匹克运动、残奥运动建立虚假联系或未经授权建立联系（无论直接或间接）的行为，包括但不限于其与北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会、中国奥委会、中国残奥委会、冬奥会和冬残奥会中国体育代表团、冬奥会和冬残奥会等之间，或者与上述单位、组织、团体的任何活动之间具有事实上并不存在的商业关联，或未经授权，明示或暗示其与上述单位、组织、团体存在商业关联。乙方承诺不参与任何隐性营销并严格遵守所有可适用的与隐性营销相关的法律法规。

- 乙方承诺，将严格遵守奥林匹克标志、残奥会标志保护和知识产权保护等方面的法律法规和奥林匹克、残奥会市场开发的相关规则，坚持依法诚信经营，全面履行合同义务。乙方不享有本协议项下的任何市场权利或任何与国际奥委会、奥运会、残奥会、奥林匹克运动、残奥运动相关联的权利。未经国际奥委会书面同意，乙方不得使用或授权使用任何“奥林匹克财产”（定义及其更新见《奥林匹克宪章》，链接：www.olympic.org/documents/olympic-charter），包括但不限于奥林匹克标志、残奥会标志、奥运会会徽、标识、吉祥物、火炬造型或其他识别，或实施任何可能直接或间接暗示乙方已被授权与国际奥委会、奥运会和/或奥林匹克运动相关联和/或与上述机构之间存在特殊关系的行为。本合同终止不影响本条款项下义务的履行。未经权利人许可，乙方不得从事如下行为，包括但不限于：

  - 自行或者协助任何第三方为商业目的（含潜在商业目的）使用奥林匹克标志、残奥会标志或近似标志；

  - 自行或者协助任何第三方通过明示或暗示的方式，从事任何可能使人误认为与北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会、中国奥委会、中国残奥委会、冬奥会和冬残奥会中国体育代表团、冬奥会和冬残奥会相关联的市场营销活动，包括但不限于：将其商品、服务与奥运会或者奥林匹克运动、残奥会或者残奥运动相关联；声称其为北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会、中国奥委会、中国残奥委会、冬奥会和冬残奥会中国体育代表团、冬奥会和冬残奥会选择、批准、保证、优选或同意的或使用类似词语；出版或发行其为奥运会及/或残奥会提供商品或服务的任何声明(无论真实与否)等；

  - 自行或协助任何第三方干扰国际奥委会、国际残奥会或北京冬奥组委市场开发合作伙伴等有权主体的市场开发活动；

  - 自行或协助任何第三方从事与奥林匹克标志、残奥会标志或与冬奥会、冬残奥会参赛运动员、教练员、官员有关的任何其他形式的市场开发活动。

- 乙方知晓，乙方若从事或协助任何第三方从事上述市场开发活动，将对上述单位、组织、团体及其市场开发合作伙伴（包括但不限于官方合作伙伴、赞助商、供应商、特许经销商、电视转播商）的合法权益造成严重侵害，由此产生的法律责任，应由乙方全部承担。乙方应当在与第三方签订的服务供应协议中约定相关条款，以严格限制第三方从事如下行为：

- 将其自身及其服务与冬奥会或者奥林匹克运动、冬残奥会或者残奥运动相关联；

- 声称其为乙方或国际奥委会、国际残奥委会、北京冬奥组委或中国奥委会、中国残奥委会官方的、选择、批准、保证、优选或同意的；

- 使用与前款类似的认可；或

- 出版或发行其为乙方或任何其他冬奥会组织及/或冬残奥会组织提供服务的任何声明(无论真实与否)等。

第三方违反上述约定实施相关行为的，乙方应当向甲方承担相应的法律责任。

- 本条约定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同期限届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

十三、可持续发展

1.乙方认可可持续发展是规划和筹办冬奥会和冬残奥会的关键因素，也认可甲方对该等事项的高度重视。乙方应将可持续发展作为其核心理念和基础性原则，乙方行使权益应遵守《北京2022年冬奥会和冬残奥会可持续性政策》《北京2022年冬奥会和冬残奥会可持续性计划》《北京2022年冬奥会和冬残奥会可持续采购指南》以及其他相关文件。乙方还应遵守所有相关和适用的法律、法规、国际协议、议定书、规则和行为准则以及最佳实践，特别是在消费者保护、产品安全、广告真实性、公平贸易惯例、工作条件和环境保护方面。

2.乙方应确保其依据本合同提供的合同货物或服务符合甲方可持续发展相关政策与指南，并与甲方、国际奥委会、国际残奥委会、中国奥委会、中国残奥委会紧密合作，确保甲方实现冬奥会和冬残奥会关于可持续发展的目标。

3.乙方承诺将在履行本合同过程中降低资源和能源消耗，减少污染，保护自然生态，促进环境友好，支持甲方针对本合同有关的物品进行适当的调配、再利用与再循环制定规定。

4.乙方应当保障劳动者权益、不得强制劳动，不得贪污贿赂或商业贿赂，保护公平竞争，促进社会和谐。

5.乙方应当在本合同合理期限内，采取适当措施表明其将计划如何履行本条所列之义务。

6.乙方应当指定特定人员作为本合同项下可持续发展义务的乙方代表。

十四、保险

1.乙方的工作人员并非甲方之雇员，乙方有义务为其支付工资、办理保险并保障其人身安全。若于本合同期限内，因不可直接归责于甲方故意的原因造成乙方工作人员人身伤害、财产损失的，应由乙方自行承担并妥善解决，甲方对此不承担任何责任。

2.在本合同有效期内，基于索赔或者其他需要，乙方应提供并保持经甲方认可的有效保险。保险应当覆盖根据本合同行使权力及履行义务所产生的一切责任风险，包括但不限于如下范围：合同货物的产品责任险、合同货物的财产险、人身意外伤害（包括死亡）等。其中，合同货物的财产保险有效期截止日应不早于风险转移时点，保额应不低于货值的【】%；合同货物的产品责任保险期限【】，保额应不低于【】。在确保保障范围不缺失的前提下，乙方投保的保险产品名称可以与前述内容不一致。若乙方投保的保险险种和金额未能充分覆盖或有风险，则乙方应当自行承担相应责任。

3.如果该等保险的承保方式以索赔发生制为基础，则所投保的保单止期应至少覆盖本合同款项全部支付完毕后六个月，且该保单的追溯日应与本合同生效日期保持一致。乙方在投保责任险项时，保单中约定的第三方需包括甲方及甲方授权使用产品的人。乙方应根据甲方的要求向甲方提供保险证明，以证明其安排并保持了所有必需的保险。

十五、保密义务

1. 乙方确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求，以便甲方能够有合理的机会寻求适当救济。

2. 乙方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

3. 本合同保密范围，即为北京冬奥组委保密信息，包括但不限于北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会、中国奥委会、中国残奥委会、奥运会、残奥会的具有保密性质的信息、文件和资料，无论其表现形式如何，也无论通过何种方式取得，包括但不限于：

（1）本合同全部条款或因履行本合同或在本合同履行期间获得的或收到的具有保密性质的信息、文件和资料。

（2）与北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会和中国奥委会、中国残奥委会的事务、运作、活动、计划和决策等相关的信息，包括但不限于所有与奥运会相关的法律、财务、技术、经营、商业和创作信息。

（3）与奥林匹克人员相关的所有信息。

（4）与奥林匹克合作伙伴相关的所有信息。

（5）涉及北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会和中国奥委会、中国残奥委会的所有商业秘密、专有技术、技术参数、工艺、流程和方法等。

（6）乙方受托工作中涉及的一切不对外公开或者没有对外公开的信息。

4. 本合同有效期届满或终止后，或甲方另有要求的，乙方应当立即归还或销毁、删除由其制作、控制或持有的含有保密信息的资料，包括但不限于各种形式的文本、文件、电子数据以及以其它任何形式记载、复制或者存储保密信息的载体，包括但不限于乙方从甲方直接或间接获取的，乙方制作、以其名义制作、由其委托制作的或者因其他方式由其控制、持有的含保密信息的资料。

5. 本条规定自乙方接触到本合同所称保密信息之日起即应履行，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。如在此期限内因乙方之外的原因致使保密信息泄露或进入公共领域，则乙方对该信息的保密责任在泄露或公开之日起终止。

十六、知识产权

1. 双方确认，对所有保密信息、奥林匹克标志、残奥会标志和授权称谓、以及由保密信息、奥林匹克标志、残奥会标志和授权称谓衍生的、以其为基础或含有其部分内容的所有信息和材料的所有权利、利益均属于甲方。本合同的签署和履行不应被理解为甲方通过明示、暗示或其它方式许可乙方对甲方在现阶段或将来拥有或持有的知识产权享有任何利益。

2. 本合同所产生的深化设计成果文件（包括但不限于初次提交、后续修改、补充、深化后再提交等任何情形、任何时段提交的深化设计成果文件，包括但不限于深化设计成果文件中设计图、设计说明文字作品，前述完整作品、作品的任何要素或组成部分）以及根据深化设计成果文件所生产的合同货物的全部知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密、商标权等，全部归甲方所有，乙方及乙方人员不得实施、使用该深化设计成果文件，不得将该深化设计成果文件以任何方式提供给任何第三方（包括甲方单位中与本项目无关的人员），更不得为本合同之外的目的根据深化设计成果文件生产产品，也不得从事将根据深化设计成果文件生产的合同货物对外销售等行为。违反本条规定的，乙方应当对因此给甲方造成的一切损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失，可预见的间接经济损失，以及甲方因此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

3. 乙方保证乙方交付的深化设计成果文件及据此生产的合同货物不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同深化设计成果文件及合同货物而提起任何知识产权诉讼。如果任何第三方基于本合同深化设计成果文件及合同货物而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失。（但由于甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方不承担任何责任）。

4. 如乙方发现任何深化设计成果文件及合同货物的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

5. 深化设计成果文件形成前乙方原有产品（包括摆样样品、不包括试制样品）的知识产权不受本合同约束。

6. 本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

十七、合同的转让、变更及解除

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转移给第三人。

2.经双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前15日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充合同。

3.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同。本合同其他条款约定解除本合同事项的，从其约定：

3.1乙方承担的违约金累计达到合同总金额的【10】%的。

3.2乙方违约行为累计达到【10】次的。

3.3乙方违反本合同第十五条约定的保密义务条款、违反第十六条约定的知识产权条款、第十二条约定的无市场开发权条款或第十三条约定的可持续发展条款的。

4.在合同履行期内，乙方发生重组、分立、合并等主体变更事项，乙方需提前【6个月】向甲方进行书面告知。乙方存续或新设的机构是否有权承继本合同主体资格，由甲方进行重新核定。若经甲方核定后，认为乙方存续或新设的机构无权继承本合同的主体资格，则甲方有权另行委托第三方供应商取代乙方承揽本合同项下规定的各项服务。若甲方另行委托第三方供应商继续履行本合同的，则乙方应当承担甲方因此支出的所有费用。

5.一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

5.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的；

5.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

5.3一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

5.4一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

5.5法律规定或本合同约定的其他情形。

十八、违约责任

- 甲方未按本合同约定向乙方付款，每逾期1日，应承担金额为应付未付订单金额0.5%的违约金，违约金累计不得超过应付未付款订单金额的5%。

- 乙方未能按合同约定时限完成产品深化设计、试制样品提供的，每延迟1日，应承担金额为本品类招标文件中估算数量乘以成交单价之和的0.5%的违约金。

- 乙方延迟履行生产、交货、更换瑕疵合同货物义务的，每延迟1日，应承担金额为所涉批次订单金额2%的违约金。

- 乙方未按时限要求提供售后服务或所提供的售后服务不符合本合同约定的，每发生一次，应承担本合同总金额0.2%的违约金。

5.本合同履行过程中，因乙方违约行为，甲方行使解除权的，甲方有权要求乙方支付与履约保函金额相等的违约金及其他全部损失，并有权另行委托第三方供应商取代乙方承担本合同项下规定的各项服务。若甲方另行委托第三方供应商继续履行本合同的，则乙方应在本合同相关条款约定的违约金之外，另行承担甲方因此支出的所有费用。

6．甲方可选择直接扣除任一批次货款或者提取履约保函的方式追究乙方的违约责任，仍有不足的，乙方应当另行支付。

7.在乙方出现违约行为时，无论合同是否解除，因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因乙方违约事项致使甲方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

十九、不可抗力

1. 不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。

2. 本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

3. 如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后【5】个工作日内通知对方，并在10个工作日内出具官方证明文件。

4. 不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行合同。如果不可抗力因素对合同一方的义务产生实质性、无法补救的影响，导致合同已无法履行，双方应通过书面形式终止本合同。

5. 如果因本条第2款和/或第4款所述原因导致本合同被提前终止，则任何一方均无需继续履行其在本合同项下的义务，也无需为此向另一方承担任何责任；但双方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方为乙方提供的服务所应支付的费用，并对已按订单生产完成和已到货订单货物进行相应的结算，对于在产货物及乙方提前预购的生产原材料等费用由乙方自行承担。在一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

二十、特别条款

1.冬奥会和/或冬残奥会的取消

若本合同生效后冬奥会和/或冬残奥会因任何原因被取消，甲方有权书面通知乙方解除合同。合同解除前正常履行期间乙方所提供合同货物经甲方验收合格的，双方按照本合同约定的付款流程进行结算，不留尾款。对于任何一方还未履行或未履行完毕的合同义务，双方同意不再继续履行且互不承担违约责任，双方可根据实际情况签署相应的补充协议。

2.冬奥会和/或冬残奥会的延期

如果由于不可抗力和/或任何其他原因导致冬奥会和/或冬残奥会延期，本合同履行期限自动延长，且合同有效期应延长至涵盖冬奥会和/或冬残奥会

的新日期。新的冬奥会和/或冬残奥会举办日期确定后，双方将根据实际情况签署相应的补充协议。

3.甲乙双方应真诚合作，采取一切实际、适当和必要的措施，减轻和减少因冬奥会和/或冬残奥会的取消或延期而对甲乙双方产生的影响。

二十一、本合同的解释顺序

当合同各组成部分的内容之间出现冲突、矛盾、歧义、错误、疏漏等情况时，排列在前的文件效力优先于排列在后的文件效力：

1.本合同及补充协议；

2.中标通知书；

3.投标文件及澄清文件（如有）；

4.招标文件及答疑文件（如有）。

二十二、法律适用及争议解决

1.本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，均提请北京仲裁委员会,按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

二十三、其他

1．本合同由甲乙双方授权负责人签字并加盖公章之日起生效，合同有效期至【】年【】月【】日。本合同中法定的、明示的或可合理推断的应该在本合同届满或提前解除后仍然有效的条款，不受本合同有效期的限制。

2.对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签署后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同正本一式【 】份，甲乙双方各持【叁】份。各份合同文本具有同等的法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为合同签署页。）

甲方（盖章）：北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会

授权负责人（签字）：

日 期：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权负责人（签字）：

日 期：

投标文件格式

资格证明文件

  - 资格证明文件应答索引表

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 在投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资格证明文件应答索引表 | 有或没有 |  |  |
|  | 营业执照或事业单位法人证书等 | 有或没有 |  |  |
|  | 法定代表人声明或法定代表人授权书 | 有或没有 |  |  |
|  | 审计报告 | 报告正文 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 资产负债表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 利润表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 现金流量表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 关于审计报告与招标文件要求提供内容不一致的说明 | 有或没有 |  |  |
|  | 银行出具的资信证明 | 有或没有 |  |  |
|  | 政府采购投标担保函 | 有或没有 |  |  |
|  | 依法缴纳税收记录 | 有或没有 |  |  |
|  | 依法缴纳社会保障资金记录 | 有或没有 |  |  |
|  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 有或没有 |  |  |

填表说明：

1、本表序号与招标文件第七部分投标文件格式的所列序号无对应关系，本表第1、2列内容均不得删减、增加；

2、“投标人应答内容”中所列“有或没有”，指投标文件中是否提供含有所列“项目”中的内容，如投标人不涉及或无须提供“项目”中的某项内容，应在“投标人应答内容”中填写“没有”；

3、“在投标文件中所在页码”按实际提供的文件顺序标注页码，“投标人应答内容”中填写“没有”的，页码为空；

4、无特别需要说明，则“备注说明”无须填写。

  - 三年无违法记录的声明

北京市政府采购中心：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人公章（盖章）：__________________

日 期：__________________

技术文件

  - 技术文件应答索引表

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 在投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术文件应答索引表 | 有或没有 |  |  |
|  | 投标函 | 有或没有 |  |  |
|  | 中小企业声明函 | 有或没有 |  |  |
|  | 监狱企业证明文件 | 有或没有 |  |  |
|  | 残疾人福利性单位声明函 | 有或没有 |  |  |
|  | 投标一览表 | 有或没有 |  |  |
|  | 投标分项报价表 | 有或没有 |  |  |
|  | 货物说明及技术偏离表 | 有或没有 |  |  |
|  | 优先采购环境标志产品情况 | 有或没有 |  |  |
|  | 落实可持续性要求证明材料及承诺 | 有或没有 |  |  |
|  | 设备情况、成品及原辅材料检测报告等证明材料 | 有或没有 |  |  |
|  | 产品设计及技术方案 | 有或没有 |  |  |
|  | 管理体系及证明材料 | 有或没有 |  |  |
|  | 项目服务保障方案 | 有或没有 |  |  |
|  | 项目服务团队配备情况 | 有或没有 |  |  |
|  | 案例 | 有或没有 |  |  |
|  | 其它响应文件 | 有或没有 |  |  |

填表说明：

1、本表序号与招标文件第七部分投标文件格式的所列序号无对应关系，本表第1、2列内容均不得删减、增加；

2、“投标人应答内容”中所列“有或没有”，指投标文件中是否提供含有所列“项目”中的内容，如投标人不涉及或无须提供“项目”中的某项内容，应在“投标人应答内容”中填写“没有”；

3、“在投标文件中所在页码”按实际提供的文件顺序标注页码，“投标人应答内容”中填写“没有”的，页码为空；

4、无特别需要说明，则“备注说明”无须填写。

  - 投标函

北京市政府采购中心：

我方参加贵方组织的（项目名称：_________________）（采购编号：_________________）的有关采购活动。为此，我方同意和承诺：

- 我方已详细阅读全部招标文件、包括招标文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，保证遵守招标文件的规定。

- 我方已经完全理解了招标文件中的各项内容和投标人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对招标文件存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

      - 具有独立承担民事责任的能力；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

      - 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

      - 法律、行政法规规定的其他条件

      - 招标文件中规定的其他资格条件。

- 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起180天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。遵守“投标人须知”中第九条第二款关于延长投标有效期的规定。

- 我方承诺提供投标人须知规定的全部投标材料，包括投标文件正本、副本、投标一览表及装载电子文件的U盘等。

- 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若有偏差，已在投标文件中显著处予以说明。

- 我方按招标文件要求提供和交付的货物及服务的投标报价详见投标文件，知晓最低价不作为中标保证的规定。

- 我方保证忠实地执行与采购人所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。

- 我方知晓包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二、七十三、七十四条中对于供应商的有关规定，若有相关情形的，依法接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

授权代表姓名_________________________

授权代表手机号_________________________

电子邮件_____________________

投标人公章（盖章）：__________________

日 期：__________________

  - 法定代表人声明或法定代表人授权书

法定代表人提交投标文件时须填写法定代表人声明：

法定代表人声明

本人（姓名：___________）（身份证号：___________）系（单位名称：___________）的法定代表人，现就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，代表本单位处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字（或名章）_____________________________

投标人公章（盖章）_________________________________

非法定代表人提交投标文件时须填写法定代表人授权书：

法定代表人授权书

注册于（国家或地区的名称：___________）的（单位名称：___________）的在下面签字的（法定代表人姓名：___________）（身份证号：___________）代表本单位授权（单位名称：___________）的（被授权人的姓名：___________）（身份证号：___________）为本单位的合法代理人，就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字（或名章）_____________________________

投标人公章（盖章）_________________________________

  - 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章（盖章）：__________________

日 期：__________________

  - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章（盖章）：__________________

日 期：__________________

  - 投标一览表

采购编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称 | 投标总价（元） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章（盖章）：__________________

  - 投标分项报价表

采购编号：

项目名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物或服务名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商 名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

注：数量应与采购清单及技术参数要求中的预估数量一致。

投标人公章（盖章）：__________________

  - 货物说明及技术偏离表

采购编号：

项目名称：

包号：

| 序 号 | 货物或服务名称 | 型号和规格 | 数 量 | 招标文件 技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人须如实填写其投标产品的参数和偏离程度，如发现提供不实情况的，造成的一切后果由投标人承担。

投标人公章（盖章）：__________________

  - 优先采购环境标志产品情况

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商名称 | 环境标志产品认证 证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章（盖章）：__________________

说明：附所投优先采购环境标志产品认证证书复印件,并加盖投标人公章。

  - 本项目实施团队主要人员名单

本项目实施团队主要人员名单

| 序号 | 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人公章（盖章）：__________________

  - 本项目实施团队主要人员简历表

本项目实施团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 相关工作年限 |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 | 担任何职 （负责人/参加者） | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书等证明文件。

投标人公章（盖章）：__________________

附件1政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于　　　　　　　（以下简称“投标人”）拟参加编号为　　　　　　的　　　　　项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目《招标文件》，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币　　　元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起　　　　个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 　　　　　　法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：         （公章）

年    月   日

专业担保机构名单：

1、中国投融资担保股份有限公司

2、首创投资担保有限责任公司

3、中关村担保有限公司

附件2 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与　　　　　　　　　（以下简称供应商）于　　　年　　　月　　　日签定编号为的《　　　            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年 月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金 。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）　　　                            。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的　　　%数额为　  　　元（大写 ），币种为　　　。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满　　后　　日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供　　　部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在　　工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为　　　　　 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：      （公章）

年   月   日

专业担保机构名单：

1、中国投融资担保股份有限公司

2、首创投资担保有限责任公司

3、中关村担保有限公司

附件3                             疫情防控承诺书

（询标答疑会使用）

本单位名称：                    ,参与询标答疑会人员姓名：        ，身份证号码：                   ，手机号码：           ，承诺严格落实党中央、国务院及北京市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及防控管理相关要求。

本单位承诺在参与本项目询标答疑会过程中做到以下几点：

1.	本单位参与本项目询标答疑会人员及家属近期无出境经历；

2.	本单位参与本项目询标答疑会人员及家属如为境外归来、其他省市高、中风险地区进京人员，进京隔离期已满14天，其中境外进京人员隔离期满后已完成7天居家健康观察；

3.	本单位参与本项目询标答疑会人员及家属非确诊、疑似病例或无症状感染者，未与确诊、疑似病例或无症状感染者有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好；

4.	本单位参与本项目询标答疑会人员及家属居住、工作地点不属于北京市疾控部门已公布的确诊病例活动过的小区或场所；

5.	本单位承诺做好询标答疑会前的各项准备工作，避免因工作疏忽导致的时间拖延，造成人员密集接触；

6.	本单位参与本项目询标答疑会人员配合组织询标答疑会工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，在指定场所活动，本项目询标答疑会完成后及时离场；

7.	本单位及本单位参与本项目询标答疑会人员对上述承诺信息负责，知晓因谎报、瞒报相关信息及不配合防控管理要求造成后果的，将被依法追究相关责任。

供 应 商（公章）：

参与本项目询标答疑会人员（签字）：

年     月    日

附件4                             疫情防控承诺书

（现场摆样使用）

本单位名称：                    ,参与现场摆样人员姓名：        ，身份证号码：                   ，手机号码：           ，承诺严格落实党中央、国务院及北京市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及防控管理相关要求。

本单位承诺在参与本项目现场摆样过程中做到以下几点：

1.	本单位参与本项目现场摆样人员及家属近期无出境经历；

2.	本单位参与本项目现场摆样人员及家属如为境外归来、其他省市高、中风险地区进京人员，进京隔离期已满14天，其中境外进京人员隔离期满后已完成7天居家健康观察；

3.	本单位参与本项目现场摆样人员及家属非确诊、疑似病例或无症状感染者，未与确诊、疑似病例或无症状感染者有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好；

4.	本单位参与本项目现场摆样人员及家属居住、工作地点不属于北京市疾控部门已公布的确诊病例活动过的小区或场所；

5.	本单位承诺做好现场摆样前的各项准备工作，避免因工作疏忽导致的时间拖延，造成人员密集接触；

6.	本单位参与本项目现场摆样人员配合组织现场摆样工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，在指定场所活动，摆样完成后及时离场；

7.	本单位及本单位参与本项目现场摆样人员对上述承诺信息负责，知晓因谎报、瞒报相关信息及不配合防控管理要求造成后果的，将被依法追究相关责任。

供 应 商（公章）：

参与现场摆样人员（签字）：

年     月    日

附件5                             疫情防控承诺书

（退样使用）

本单位名称：                    ,参与退样人员姓名：        ，身份证号码：                   ，手机号码：           ，承诺严格落实党中央、国务院及北京市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及防控管理相关要求。

本单位承诺在参与本项目退样过程中做到以下几点：

1.	本单位参与本项目退样人员及家属近期无出境经历；

2.	本单位参与本项目退样人员及家属如为境外归来、其他省市高、中风险地区进京人员，进京隔离期已满14天，其中境外进京人员隔离期满后已完成7天居家健康观察；

3.	本单位参与本项目退样人员及家属非确诊、疑似病例或无症状感染者，未与确诊、疑似病例或无症状感染者有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好；

4.	本单位参与本项目退样人员及家属居住、工作地点不属于北京市疾控部门已公布的确诊病例活动过的小区或场所；

5.	本单位承诺做好退样前的各项准备工作，避免因工作疏忽导致的时间拖延，造成人员密集接触；

6.	本单位参与本项目退样人员配合组织退样工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，在指定场所活动，退样完成后及时离场；

7.	本单位及本单位参与本项目退样人员对上述承诺信息负责，知晓因谎报、瞒报相关信息及不配合防控管理要求造成后果的，将被依法追究相关责任。

供 应 商（公章）：

参与退样人员（签字）：

年     月    日

附件6                             疫情防控承诺书

（投标时使用）

本单位名称：                    ,参与投标人员姓名：        ，身份证号码：                   ，手机号码：           ，承诺严格落实党中央、国务院及北京市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及防控管理相关要求。

本单位承诺在参与本项目投标过程中做到以下几点：

1.	本单位参与本项目投标人员及家属近期无出境经历；

2.	本单位参与本项目投标人员及家属如为境外归来、其他省市高、中风险地区进京人员，进京隔离期已满14天，其中境外进京人员隔离期满后已完成7天居家健康观察；

3.	本单位参与本项目投标人员及家属非确诊、疑似病例或无症状感染者，未与确诊、疑似病例或无症状感染者有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好；

4.	本单位参与本项目投标人员及家属居住、工作地点不属于北京市疾控部门已公布的确诊病例活动过的小区或场所；

5.	本单位承诺做好投标前的各项准备工作，避免因工作疏忽导致的时间拖延，造成人员密集接触；

6.	本单位参与本项目投标人员配合采购中心工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，在指定场所活动，投标完成后及时离场；

7.	本单位及本单位参与本项目投标人员对上述承诺信息负责，知晓因谎报、瞒报相关信息及不配合防控管理要求造成后果的，将被依法追究相关责任。

供 应 商（公章）：

参与投标人员（签字）：

年     月    日