采购需求

- 项目背景或简况

根据《北京市市级政务云管理办法》文件中“上云为常态，不上云为例外”的政策要求，北京市委组织部已完成系统入云工作。为了巩固前期工作成果，本项目继续租用北京市级政务云的计算服务、存储服务、网络服务等各类服务，保障已入云系统安全，实现系统在云长期稳定的运行。

本次采购政务云基础服务为北京干部教育网、北京组工网站（互联网）、北京市12380举报网站提供云上平台基础计算、存储、网络等基础资源。

- 技术参数要求

- 服务清单

| 序号 | 服务名称 | 服务描述 | 计费单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京干部教育网 |
| 1 | 计算服务-CPU | vCPU | vCPU | 6507 |
| 2 | 计算服务-内存 | 内存 | GB | 14877 |
| 3 | x86物理服务器租用服务-X86物理服务器配置1 | x86物理服务器配置1: 2 路12核（主频≥2.0Ghz），64G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 台 | 18 |
| 4 | x86物理服务器租用服务-内存 | 32GB内存 | 条 | 108 |
| 5 | 存储服务 | 提供普通性能存储服务，技术指标: 读写IOPS：1000~3000 | GB | 72000 |
| 6 |  | 提供高性能存储服务，技术指标: 读IOPS3000~20000 | GB | 240570 |
| 7 |  | 大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力 | GB | 90000 |
| 8 | 互联网带宽 | 互联网链路资源，主要支撑互联网类业务的双向网络访问需求 | Mbps | 7200 |
| 9 | 特定云主机深度监控及运维保障服务 | 7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容 | 台 | 576 |
| 10 | 远程接入服务 | 每个账号结合身份验通过VPN远程接入堡垒机维护 | 账号 | 90 |
| 11 | 本地云主机备份服务 | 通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份（不包含备份存储空间费用） | GB | 90000 |
| 12 | 互联网IP地址租用服务 | 互联网IP地址租用服务 | IP | 243 |
| 13 | 主机负载均衡服务 | 为Web应用提供基于硬件负载均衡服务 | IP | 306 |
| 14 | WAF防护服务 | 在网站前端架设WAF硬件防护设备，保证用户网站对已知安全隐患进行防护，实时升级漏洞补丁，配置防护策略，可起到前端防护作用 | IP | 243 |
| 北京组工网站（互联网） |
| 1 | 计算服务-CPU | vCPU | vCPU | 1314 |
| 2 | 计算服务-内存 | 内存 | GB | 4428 |
| 3 | 存储服务 | 提供普通性能存储服务，技术指标: 读写IOPS：1000~3000 | GB | 101250 |
| 4 |  | 提供高性能存储服务，技术指标: 读IOPS3000~20000 | GB | 45450 |
| 5 |  | 大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力 | GB | 27000 |
| 6 | 网络服务 | 互联网链路带宽 | Mbps | 270 |
| 7 | 互联网IP地址租用服务 | 互联网IP地址租用服务 | IP | 27 |
| 8 | 特定云主机深度监控及运维保障服务 | 7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容 | 台 | 198 |
| 9 | 远程接入服务 | 每个账号结合身份验通过VPN远程接入堡垒机维护 | 账号 | 36 |
| 10 | 主机负载均衡服务 | 提供主机应用集群负载均衡服务 | IP | 54 |
| 11 | 本地备份服务 | 通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份（不包含备份存储空间费用） | GB | 27000 |
| 12 | WAF防护服务 | 在网站前端架设WAF硬件防护设备，保证用户网站对已知安全隐患进行防护，实时升级漏洞补丁，配置防护策略，可起到前端防护作用 | IP | 27 |
| 北京市12380举报网站 |
| 1 | 计算服务-CPU | vCPU | vCPU | 144 |
| 2 | 计算服务-内存 | 内存 | GB | 576 |
| 3 | 存储服务 | 提供普通性能存储服务，技术指标: 读写IOPS：1000~3000 | GB | 19350 |
| 4 |  | 提供高性能存储服务，技术指标: 读IOPS3000~20000 | GB | 9450 |
| 5 |  | 大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力 | GB | 13500 |
| 6 | 网络服务 | 互联网链路带宽 | Mbps | 180 |
| 7 | 互联网IP地址租用服务 | 互联网IP地址租用服务 | IP | 9 |
| 8 | 特定云主机深度监控及运维保障服务 | 7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容 | 台 | 36 |
| 9 | 远程接入服务 | 每个账号结合身份验通过VPN远程接入堡垒机维护 | 账号 | 18 |
| 10 | 主机负载均衡服务 | 提供主机应用集群负载均衡服务 | IP | 36 |
| 11 | 本地云主机备份服务 | 通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份（不包含备份存储空间费用） | GB | 13500 |
| 12 | WAF防护服务 | 在网站前端架设WAF硬件防护设备，保证用户网站对已知安全隐患进行防护，实时升级漏洞补丁，配置防护策略，可起到前端防护作用 | IP | 9 |

2. 云计算技术需求

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 基本需求 | 云主机资源支持弹性调整，可弹提供性扩展CPU、内存及数据盘磁盘，实例可用性达99.99% |
|  | 支持虚拟机的跨物理服务器的在线迁移 |
|  | 虚拟机支持秒级启动功能 |
|  | 支持用户自主制作镜像功能 |
|  | 支持用户自主访问、操作自服务平台 |
|  | 支持实时监控功能 |
|  | 支持windows server 2008 Datacenter x32 英文、windows server 2008 R2 Datacenter x64中文/英文、windows server 2012 R2 Datacenter x64中文/英文、centos x64、debian 8.2 x64、Fedora 20 x64、ubuntu server x64等主流操作系统 |
|  | #支持云主机深度监控能力，结合深度监控服务提供云主机CPU、内存、磁盘、网络相关资源使用率分析，能够清晰判别资源使用率数值及变化情况，如1天内变化；并支持自动巡检能力，可快速获取巡检时刻资源使用率。提供演示系统链接及管理工具截图证明文件。 |
|  | #通过《云计算服务安全要求 第一部分：通用安全要求》核验，达到增强级要求。（提供通过相关检验的证明材料复印件，证明材料持有人与报价人必须完全一致。） |

3.云存储技术需求

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 提供块存储服务：普通性能存储，读写IOPS：1000-3000 |
|  | 提供块存储服务：高性能存储，读写IOPS： 3000-20000 |
|  | 提供对象存储服务：静态存储，读写IOPS：1000-3000 |
|  | 报价人支持对象存储技术，采用基于服务器本地硬盘提供对象存储资源池，云平台支持通过Web界面对对象存储文件夹进行增删改查（提供所投产品此项要求的系统截图或其他有效证明文件） |
|  | 本地数据零丢失，提供备份数据内容 |
|  | 支持NFS，CIFS，SAMBA等协议，可进行跨平台文件共享 |
|  | 支持存储快照，对系统盘、磁盘数据生成备份，快速恢复数据 |
|  | 支持云磁盘的创建、删除、挂载到一个特定的虚拟机，作为用户的数据盘使用，支持逻辑卷快照及恢复，支持逻辑卷按需扩容 |
|  | #块存储服务符合《云计算服务协议参考框架》要求（提供相关证明材料复印件，证明材料持有人与报价人必须完全一致。） |
|  | #对象存储服务符合《云计算服务协议参考框架》要求（提供相关证明材料复印件，证明材料持有人与报价人必须完全一致。） |

4.云平台技术需求

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 云平台应具备不低于99.99%可用性标准，可支持用户自主配置主机、存储、网络、安全等资源，支持定制化开发 |
|  | 支持数据中心资源动态调度，可根据业务压力随时调整虚拟机数量，停机时间可控制在秒级 |
|  | 支持对虚拟机CPU、内存、存储、带宽进行实时监控，并支持自定义告警规则 |
|  | 支持用户自定义虚拟主机专用网络或VLAN，并支持7层和4层的软件负载均衡 |
|  | 支持虚拟机的跨物理服务器的在线迁移 |
|  | 支持用户自主进行虚拟资源的新建、添加、删除、启动、停止、资源释放和回收 |
|  | 支持多种虚拟机调度模式，松散调度、紧凑调度、高可用调度等调度策略。其中高可用调度策略开放给云的租户 |
|  | 支持云平台租户自行指定云主机的网卡IP |
|  | #云服务商为本项目提供不少于3个北京市级政务云内网IP地址段，每个网段均为一个完成的C类地址段（24位掩码），每个网段为招标人独享，不与其他用户混用。 |
|  | #通过《云平台网络能力评估方法 第4部分：云组网》检验。（提供通过相关检验的证明材料复印件，证明材料持有人与报价人必须完全一致。） |

5.备份服务技术需求

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 采用B/S架构；支持生产端主流操作系统LINUX/Windows 平台；支持多种数据库类型包括Oracle、MS SQL Server、Mysql等，并且支持这些数据库的所有版本； |
|  | 基于服务器操作系统层，旁路监测被保护数据每次磁盘I/O的变化。实时监测每一笔磁盘写I/O操作，并以事件日志的方式记录。恢复时基于事件日志可以做任意时刻数据恢复； |
|  | 生产端到灾备端数据传输时要基于字节级实时数据传输而非存储块级； |
|  | 支持实时、定时两种备份方式；支持一对一、一对多、多对一、级联、双向等部署方式，且在多对一复制时备份端只需配置一套备份端软件； |
|  | 服务器主机层做应用/数据库高可用，不依赖于某个具体的硬件平台； |
|  | 支持主机/备机之间实时数据同步，基于主机被保护数据每一笔磁盘I/O操作，以字节的方式高效的传输到备机进行数据同步； |
|  | 支持缓存和断点续传机制。当备份端硬件故障或网络传输异常中断时，自动缓存生产端数据库的新增数据，系统或网络故障恢复后自动实现断点续传； |
|  | 图形化管理方式，无需命令行操作； |

6.其他技术需求

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 政务云技术架构要求 | 报价人所使用云平台需采用基于OpenStack主流版本且经过厂商深度定制的云平台软件，资源虚拟化通过KVM技术实现。(提供所投产品此项要求的系统截图或其他有效证明文件) |
| 政务云存储技术要求 | 报价人所使用云平台支持基于通用X86服务器本地硬盘的计算存储融合架构部署分布式存储资源池，底层支持三副本数据冗余（提供所投产品此项要求的系统截图、三方证明或其他有效证明文件。） |
| 政务云资源及服务管理要求 | #云服务商提供招标人可自服务的云资源可视化管理能力，实现：云主机数量、vCPU数、内存数、磁盘数统计，云资源分配量趋势分析，云资源分布分析（互联网及政务外网分布情况、操作系统类型分布情况、云主机状态分布等），提供演示系统链接及管理工具截图证明文件。 |
|  | #云服务商提供招标人可自服务的云资源可视化管理能力，支持按资源分布进行业务资源用量分析并支持排序；支持按云主机数量进行业务系统分析并支持排序；提供演示系统链接及管理工具截图证明文件。 |
|  | #云服务商提供招标人可自服务的云资源可视化管理能力，支持业务探活能力，能够根据业务系统服务IP地址、服务链接进行业务健康状态探测，展示系统运行状态，如正常、异常等，提供演示系统链接及管理工具截图证明。 |
|  | #云服务商提供招标人可自服务的云资源可视化管理能力，支持云效率分析展示能力，能够清晰展示云效率总值以及云效率变化轨迹图，时刻掌握系统云资源使用情况，并能够清晰展示不同系统云效率情况。提供演示系统链接及管理工具截图证明。 |

- 售后服务保障要求

### 业务系统迁移及部署调整要求

由于目前业务系统属于生产系统，保障业务系统连续性是关键。如涉及跨云平台迁移，需在不中断业务的前提下，自合同生效之日起一周内完成全部系统迁移。报价人需具备类似项目经验，可根据业务特点制定应用系统迁移部署方案，配合用户完成系统迁移部署、运行和安全保障，最终保证现有业务系统可平滑迁移至成交单位云平台。具体要求如下：

根据采购人需求，完成应用系统的迁移部署，迁移过程中保证应用系统不中断。

自合同生效之日起7日内，根据用户需求完成系统迁移工作，并且不能改变和影响原有系统的功能、技术状态以及用户的使用习惯。未按时完成系统迁移工作的，采购人有权解除合同并有权要求报价人按合同首付款双倍支付违约金。

针对已经运行在政务云平台上的应用系统，为确保迁移过程中数据不丢失、系统业务不中断，本次成交人负责与原政务云平台的服务商进行主动对接，系统迁移涉及的所有费用（包括但不限于成交人迁移测试阶段的云资源费用，系统开发商对业务系统的部署、调试费用，原服务商配合迁出系统的服务费用等）由本次成交人负责解决。

### 售后服务

报价人须利用监控系统或人工对硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

报价人负责设立技术支持热线，并安排专人值守，提供7*24小时热线支持服务。报价人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

### 故障响应服务

报价人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，报价人需保持7*24小时电话畅通，能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，能够协调人力资源在2小时内到达运维现场提供服务。系统发生宕机问题时，报价人应在15分钟内响应，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

### 重点保障要求

为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求报价人根据业务周期性特点，提供满足三级等保的运维值守服务，包含所有云主机的运维维保和远程值守以及定期的巡检服务，包含重要时间节点如春节、两会、国庆等重大时间点的重保服务，在值守服务基础上增加每天10次人工巡检查看网站访问情况、应急处置、安全事件验证、分析、事件报告等内容，加大运维保障力度，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

### 安全及保密要求

报价人须严格遵守采购人的相关信息安全规定，本项目涉及人员须与报价人签订保密协议，项目成交后本项目服务人员须与采购人签订针对本项目的保密协议，报价人应选派具有良好职业道德的人员参与和从事本项目工作，不得利用系统维护服务时的便利对采购人数据及其他信息擅自修改或透漏，报价人须承担相关保密责任。

- 交货时间及地点（服务期限）

服务周期：自合同签订之日起至2023年12月31日。

交付地点：采购人指定。

- 验收服务要求

报价人所提供资源应满足招标文件规定的要求。保证合同期内系统安全稳定运行，不因硬件故障导致服务中断12小时。服务期满前30个工作日开始对合同项目进行验收。报价人应当在采购人指定的验收日前向采购人提交验收报告。验收报告的内容包括但不限于，合同规定的各项服务清单，各系统设备运行情况。

项目完成后，由甲方组织验收，并作为支付尾款的参考。

- 付款方式

甲方将按照分期支付的方式向乙方支付服务费：甲方在签署本合同之日起三十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50 %。乙方在经甲方中期验收合格之日起十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30 %。乙方提供本合同项下的全部服务并经甲方终验合格之日起十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的20 %。